Встановлення комерційних вузлів обліку

споживання теплової енергії в

багатоквартирних житлових будинках в кількості 70 одиниць.

4.1. Встановлення комерційних вузлів обліку споживання

теплової енергії в багатоквартирних житлових будинках.

На виконання  вимог "Закону України про комерційний облік теплової енергії та водопостачання", ліцензійних умов  провадження господарської діяльності з постачання  теплової енергії, «Правил  технічної  експлуатації теплових установок і мереж»,  для вимірювання обсягів споживання теплової енергії і технічної реєстрації результатів вимірювання,  відповідно до вимог нормативних документів, з метою раціонального використання паливно-енергетичних ресурсів, покращення послуг з теплопостачання, комунальне підприємство «Павлоградтеплоенерго» в 2017 році планує встановити  70 комерційних вузлів обліку теплової енергії в багатоквартирних житлових будинках.

Метою встановлення комерційних вузлів обліку обсягів споживання теплової енергії є:

- здійснення розрахункових відносин між КП «Павлоградтеплоенерго» і

споживачами послуг;

- контроль за тепловим режимом роботи системи теплозабезпечення  споживачів;

- контроль витрат мережної води в подавальному і зворотному трубопроводах

тепломережі;

- вимірювання і реєстрація кількості спожитої теплової енергії.

Встановлення комерційних вузлів обліку дає змогу коректно і швидко усувати всі питання, пов’язані з нарахуванням за використану теплову енергію населенням та іншими абонентами.  Для реалізації функції системи обліку теплової енергії в системі теплопостачання житлових будинків планується встановити ультразвукові лічильники тепла QALCO (SKS-3) компанії НВП ЕКОН м. Кривий Ріг.  Міжповірочний інтервал складає 4 роки. Гарантійний строк експлуатації не менш 12 років.  Дані теплові лічильники відповідають вимогам EN 1434, ДСТУ 3339-96 та Правилам обліку теплової єнергіі і теплоносія. Дане обладнання  економічне, надійне в роботі, просте в експлуатації, має широкі функціональні можливості і характеристики.

Теплові лічильники забезпечать високу точність, стабільність метрологічних параметрів протягом тривалого часу, широкий діапазон вимірювань витрат теплоносія, що дозволяє вимірювати теплову енергію як при мінімальних, так і при максимальних зимових навантаженнях. Робоча частина витратоміра виконана повністю з металу і не містить схильних до зношування обертових частин. Можливість встановлення витратоміра на горизонтальному, вертикальному і похилому трубопроводі. Конструкція витратоміра не вимагає прямих (заспокійливих) ділянок.

Теплові лічильники забезпечують вимірювання та індикацію

- температури теплоносія;

- об’ємних та масових витрат теплоносія;

- теплової потужності і теплової енергії;

- сумарного часу коректної роботи.

Теплові лічильники накопичують архівну інформацію про середні погодинні  значення: температур, об’ємних витрат теплоносія, витрат тепла.

В інвестиційну програму КП «Павлоградтеплоенерго» 2017 року включено 66 житлових будинків, які мають 70 теплових вводів на встановлення приладів обліку теплової енергії. 17 житлових будинків ( 19 вводів) залишалося оснастити лічильниками тепла до досягнення 100% оснащення. 44 житлові будинки ( 62 теплові вводи), які не мали повноцінного підвального приміщення, добудували приямки, виконали реконструкцію ввідних розводок тепломереж, в деяких випадках зі зменшенням кількості вводів, для можливості встановлення приладів обліку теплової енергії. Після реконструкції кількість теплових вводів зменшилась з 62 одиниць до 46 одиниць. Дані житлові будинки рахувалися, як такі, які не мають технічної можливості для встановлення лічильників тепла. Проведена реконструкція дозволила зменшити загальну кількість теплових вводів на 16 одиниць і на 46 одиниць теплових вводів зменшити перелік житлових будинків, на яких технічно неможливо, або недоцільно встановлювати прилади обліку.

5 житлових будинків (5 теплових ввід) були оснащені приладами обліку теплової енергії в попередні роки. 1 прилад обліку фірми «Семпал» був встановлений КП «Павлоградтеплоенерго» в 2008 році і знаходиться на балансі нашого підприємства. На даний час цей прилад обліку розхищений, розкомплектований, знаходиться в неробочому стані. Відновлення лічильників комплектацією фірми «Семпал» коштує дорожче, ніж встановити новий лічильник. Вартість відновлення працездатності лічильників тепла, згідно з рахунком на необхідні комплектуючи, становить на один прилад обліку 24,55 тис. грн.  що перевищує вартість нового приладу обліку.

4 приладів обліку були встановлені на житлових будинках коштом мешканців житлових будинків, а саме:

вул. Дніпровська, 416, встановлений в 2001р. лічильник фірми “CF-50»

вул. Корольова С.,2, встановлений в 2001р. лічильник фірми “Calmex-U (VKP- 431)»

вул. Кравченко, 2, встановлений в 2002р. лічильник фірми “Семпал»

вул. Гагаріна, 11, встановлений в 2005р. лічильник фірми “ Семпал»

При обстеженні даних приладів обліку було виявлено, що вони розхищені, розкомпектовні, частина з них морально застарілі, вже зняті з виробництва і не підлягають ремонту.

4.2. Дані про комерційні вузли обліку споживання теплової енергії та адреси їх встановлення  представлені в таблиці:

| № з/п | Адреса | Форма власності | Кіл-ть вводів | Лічильник | Вартість тис.грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Діаметр, мм | Тип | Кіл-ть |  |
| 4.1 | вул.Мира,92 | пжс | 1 | 32 | Qalco(SKS-3) | 1 | 12,99 |
| 4.2 | вул.Світличної Ганни,79 | осбб | 1 | 50 | Qalco(SKS-3) | 1 | 13,82 |
| 4.3 | вул.Товстого,17 | осбб | 1 | 50 | Qalco(SKS-3) | 1 | 13,82 |
| 4.4 | вул. Ватутіна, 20 | осбб | 1 | 50 | Qalco(SKS-3) | 1 | 13,82 |
| 4.5 | вул.17-го Вересня, 20/1 | осбб | 1 | 50 | Qalco(SKS-3) | 1 | 13,82 |
| 4.6. | вул.Харківська,114 | осбб | 2 | 50 65 | Qalco(SKS-3) Qalco(SKS-3) | 1 1 | 13,82 20,67 |
| 4.7 | вул. Ст. Фронту, 42/1 | осбб | 1 | 50 | Qalco(SKS-3) | 1 | 13,82 |
| 4.8 | вул. Соборна,73 | осбб | 1 | 50 | Qalco(SKS-3) | 1 | 13,82 |
| 4.9 | вул. Соборна,83 | осбб | 1 | 50 | Qalco(SKS-3) | 1 | 13,82 |
| 4.10 | вул. Соборна,93/1 | осбб | 1 | 32 | Qalco(SKS-3) | 1 | 12,99 |
| 4.11 | вул.Шевченко,136 | осбб | 1 | 50 | Qalco(SKS-3) | 1 | 13,82 |
| 4.12 | вул.Шевченко,73 | осбб | 1 | 50 | Qalco(SKS-3) | 1 | 13,82 |
| 4.13 | вул.Соборна,119 | осбб | 1 | 50 | Qalco(SKS-3) | 1 | 13,82 |
| 4.14 | вул.Дніпровська,18 | осбб | 2 | 50 | Qalco(SKS-3) | 2 | 27,64 |
| 4.15 | вул.Дніпровська,117 | осбб | 1 | 50 | Qalco(SKS-3) | 1 | 13,82 |
| 4.16 | вул.Дніпровська,121 | осбб | 1 | 50 | Qalco(SKS-3) | 1 | 13,82 |
| 4.17 | вул.Дніпровська,127 | осбб | 1 | 50 | Qalco(SKS-3) | 1 | 13,82 |
| 4.18 | вул.Дніпровська,129 | осбб | 1 | 50 | Qalco(SKS-3) | 1 | 13,82 |
| 4.19 | вул.Дніпровська, 133 | осбб | 2 | 50 32 | Qalco(SKS-3) Qalco(SKS-3) | 1 1 | 13,82 12,99 |
| 4.20 | вул. Володимірська, 22 | осбб | 1 | 65 | Qalco(SKS-3) | 1 | 20,67 |
| 4.21 | вул.35-ї Дивізії,6 | осбб | 1 | 65 | Qalco(SKS-3) | 1 | 20,67 |
| 4.22 | вул. Можайського, 12 | осбб | 1 | 50 | Qalco(SKS-3) | 1 | 13,82 |
| 4.23 | вул. Підгірна, 6 | осбб | 1 | 65 | Qalco(SKS-3) | 1 | 20,67 |
| 4.24 | вул. Челюскінцев, 8 | осбб | 1 | 50 | Qalco(SKS-3) | 1 | 13,82 |
| 4.25 | вул. Челюскінцев, 15/1 | осбб | 1 | 50 | Qalco(SKS-3) | 1 | 13,82 |
| 4.26 | вул. Челюскінцев, 23 | осбб | 1 | 50 | Qalco(SKS-3) | 1 | 13,82 |
| 4.27 | вул.Дніпровська, 354 | осбб | 1 | 32 | Qalco(SKS-3) | 1 | 12,99 |
| 4.28 | вул.Дніпровська, 346А | осбб | 1 | 32 | Qalco(SKS-3) | 1 | 12,99 |
| 4.29 | вул.Дніпровська, 364 | осбб | 1 | 50 | Qalco(SKS-3) | 1 | 13,82 |
| 4.30 | вул.Дніпровська, 549 | осбб | 1 | 50 | Qalco(SKS-3) | 1 | 13,82 |
| 4.31 | вул.Дніпровська,561 | осбб | 1 | 65 | Qalco(SKS-3) | 1 | 20,67 |
| 4.32 | вул.Дніпровська,569 | осбб | 1 | 50 | Qalco(SKS-3) | 1 | 13,82 |
| 4.33 | вул.Дніпровська, 575 | осбб | 1 | 32 | Qalco(SKS-3) | 1 | 12,99 |
| 4.34 | вул.Дніпровська, 583 | осбб | 1 | 32 | Qalco(SKS-3) | 1 | 12,99 |
| 4.35 | вул.Дніпровська, 587 | осбб | 1 | 32 | Qalco(SKS-3) | 1 | 12,99 |
| 4.36 | вул.Дніпровська, 591 | осбб | 1 | 32 | Qalco(SKS-3) | 1 | 12,99 |
| 4.37 | вул.Комарова,9 | осбб | 1 | 65 | Qalco(SKS-3) | 1 | 20,67 |
| 4.38 | вул.Комарова,11а | осбб | 1 | 50 | Qalco(SKS-3) | 1 | 13,82 |
| 4.39 | вул. Ливарна, 17 | осбб | 1 | 32 | Qalco(SKS-3) | 1 | 12,99 |
| 4.40 | вул. Ливарна, 19 | осбб | 1 | 32 | Qalco(SKS-3) | 1 | 12,99 |
| 4.41 | вул. Карбишева, 7 | осбб | 1 | 32 | Qalco(SKS-3) | 1 | 12,99 |
| 4.42 | вул. Карбишева, 11 | осбб | 1 | 32 | Qalco(SKS-3) | 1 | 12,99 |
| 4.43 | вул. Карбишева, 20 | осбб | 1 | 32 | Qalco(SKS-3) | 1 | 12,99 |
| 4.44 | вул. Карбишева, 22 | осбб | 1 | 32 | Qalco(SKS-3) | 1 | 12,99 |
| 4.45 | вул.Будівельна, 26 | осбб | 2 | 50 | Qalco(SKS-3) | 2 | 27,64 |
| 4.46 | вул.Західнодонбаська, 7а | осбб | 1 | 65 | Qalco(SKS-3) | 1 | 20,67 |
| 4.47 | вул.Західнодонбаська, 12 | осбб | 1 | 50 | Qalco(SKS-3) | 1 | 13,82 |
| 4.48 | вул.Західнодонбаська, 32 | осбб | 1 | 50 | Qalco(SKS-3) | 1 | 13,82 |
| 4.49 | вул.Преображенська,6 | осбб | 1 | 50 | Qalco(SKS-3) | 1 | 13,82 |
| 4.50 | вул. Гагаріна, 11 | осбб | 1 | 80 | Qalco(SKS-3) | 1 | 26,82 |
| 4.51 | вул. Гагаріна, 22 | осбб | 1 | 50 | Qalco(SKS-3) | 1 | 13,82 |
| 4.52 | вул.Верстатобудівників, 5 | осбб | 1 | 50 | Qalco(SKS-3) | 1 | 13,82 |
| 4.53 | вул. Кравченко, 2 | осбб | 1 | 100 | Qalco(SKS-3) | 1 | 29,29 |
| 4.54 | вул. С.Корольова, 2 | осбб | 1 | 80 | Qalco(SKS-3) | 1 | 26,82 |
| 4.55 | вул.Дніпровська,416 | осбб | 1 | 50 | Qalco(SKS-3) | 1 | 13,82 |
| 4.56 | вул.Промислова,9/1 | пжс | 1 | 50 | Qalco(SKS-3) | 1 | 13,82 |
| 4.57 | вул.Достоевського,2 | пжс | 1 | 50 | Qalco(SKS-3) | 1 | 13,82 |
| 4.58 | вул.Достоевського,2а | осбб | 1 | 50 | Qalco(SKS-3) | 1 | 13,82 |
| 4.59 | вул.Достоєвського,2/1 | пжс | 1 | 65 | Qalco(SKS-3) | 1 | 20,67 |
| 4.60 | вул.Достоєвського,6/1 | осбб | 1 | 50 | Qalco(SKS-3) | 1 | 13,82 |
| 4.61 | вул.Поштова,20 | пжс | 1 | 50 | Qalco(SKS-3) | 1 | 13,82 |
| 4.62 | вул.Поштова,22 | осбб | 1 | 50 | Qalco(SKS-3) | 1 | 13,82 |
| 4.63 | вул.Корольова Сергія,1 | пжс | 1 | 50 | Qalco(SKS-3) | 1 | 13,82 |
| 4.64 | вул.Заводська,33 | осбб | 1 | 65 | Qalco(SKS-3) | 1 | 20,67 |
| 4.65 | вул.Сташкова,5 | осбб | 1 | 50 | Qalco(SKS-3) | 1 | 13,82 |
| 4.66 | вул.Сташкова,9а | осбб | 1 | 50 | Qalco(SKS-3) | 1 | 13,82 |

Всього: 66 ж.б. / 70 вводів

Ду- 100мм – 1 од. – 29,29 тис. грн.

Ду-80мм – 2 од.  – 53,64 тис. грн.

Ду-65мм - 9 од. - 186,03 тис. грн.

Ду-50мм - 43 од. - 594,26 тис. грн.

Ду-32мм - 15 од. - 194,85 тис. грн.

Загальна вартість реалізації заходу становить  1058,07 тис. грн.

4.3. Техніко-економічне обґрунтування вузла обліку теплової енергії в житлових будинках.

Обладнання лічильниками теплової енергії багатоквартирних житлових будинків призведе до раціонального споживання теплової енергії, забезпечить реалізацію теплової енергії лише за умови комерційного обліку і, як наслідок, скоротить споживання природного газу. Запровадження комерційного обліку теплової енергії для споживачів забезпечить раціональне споживання цих ресурсів, зменшить негативний влив на економіку України від значного зростання цін на імпортований природний газ, підвищить рівень енергетичної та екологічної безпеки  держави.