ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконавчого комітету

Павлоградської міської ради

від 13.04.2016 р. № 278

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Директор

«ПАВЛОГРАДВОДОКАНАЛ»

___________О.С. Карпець

«___» _________ 2016 р.

МЕТОДИКА ВІДБОРУ ПРОБ

ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ СКЛАДУ І ВЛАСТИВОСТЕЙ

СТІЧНИХ ВОД ПІДПРИЄМСТВ

ПРИ ЇХ СКИДАННІ В СИСТЕМИ КАНАЛІЗАЦІЇ

м. ПАВЛОГРАДА

м. Павлоград

2016 р.

ЗМІСТ

1. Загальні положення …………………………………………………….

2. Визначення термінів і скорочень ……………………………………...

3. Нормативні посилання …………………………………………………

4. Порядок контролю стічних вод, що скидаються до каналізаційної мережі ……………………………………………………………………

5. Порядок відбору проб …………………………………………………..

6. Місця відбору проб ……………………………………………………..

7. Техніка та посуд для відбору проб ……………………………….……

8. Транспортування та зберігання проб …………………………………..

9. Охорона праці при відборі та транспортуванні проб ………………..

Додаток №1. Акт відбору проб стічних вод ……………. ………………

Додаток №2. Обробка та підготовка посуду призначеного для відбору проб

Додаток №3. Тестування проби із дистильованою водою …………………

Додаток №4. Журнал консервування проб……………………………………..

Додаток №5. Протокол вимірювань показників складу та властивостей проб

Додаток №6. Гранично допустимі величини показників якості стічних вод (ГДС) ……………………………………………………………….……….. Додаток №7. Розрахунок ………………………………………………………

Таблиця № 1. Дані про об’єми та процедуру відбору проби…………………

Таблиця № 2. Дані про об’єми та обробку проби (фільтрування, відстоювання, консервування тощо)…………………………………………

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. 	Методика відбору проб для визначення складу і властивостей стічних вод підприємств (далі Підприємства) при їх скиданні в системи каналізації населених пунктів України (далі Методика) встановлює вимоги щодо процедури відбору проб стічних вод та доставки їх в лабораторію для проведення лабораторних досліджень з метою визначення відповідності їх складу вимогам, встановленим «Правилами приймання стічних вод підприємств у комунальні та відомчі системи каналізації населених пунктів України».

1.2. 	Методика обов’язкова для використання при відборі проб стічних вод Підприємства.

1.3. 	Методика містить загальні вимоги до: видів проб, місць відбору проб, організації відбору; реєстрації, маркування та транспортування проб, охорони праці при відборі проб стічної води.

1.4. 	Відібрана проба повинна з найбільше можливою повнотою відображати основні параметри хімічного складу та фізико-хімічних характеристик стічних вод. Способи відбору, консервування та зберігання проб повинні гарантувати незмінність хімічного складу та фізико-хімічних характеристик в інтервалі між відбором проб та їх аналізом.

1.5.	Ціль відбору проб - згідно ДСТУ ISO 5667-10:2005  п.п 1.1 перевірити дотримання гранично допустимих концентрацій забруднювальних речовин у стічних водах Підприємства.

2. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ І СКОРОЧЕНЬ

Абонент Водоканалу –юридична особа та фізична особа – підприємець, яка уклала договір з Водоканалом про надання послуг з централізованого холодного водопостачання та/або водовідведення.

Арбітражна проба – частина об’єму води контрольної (разової) проби, яка зберігається до отримання результату аналізу паралельної проби.

Відбір проб – процес отримання типової проби з товщі води з контрольного колодязя Підприємства для дослідження складу та властивостей води.

Властивості стічних вод – характеристика стічних вод за показниками, іншими, ніж забруднюючі речовини.

Водоканал – підприємство водопровідно-каналізаційного господарства міст і селищ України та інше підприємство, що має на балансі систему місцевого водопроводу та каналізації.

Контрольна (разова) проба – окрема проба, яку відбирають довільно (стосовно часу та /або місця) з об’єму води. ДСТУ ISO 5667-10:2005 п.п 3.4

Контрольний колодязь (КК) – колодязь на каналізаційному випуску абонента безпосередньо перед приєднанням до збірного чи головного каналізаційного колектора або інший колодязь, визначений за згодою між Водоканалом та Підприємством.

Обладнання для відбору проб – пристрій, що використовують для отримання проби води окремо або безперервно для вивчення складу та властивостей води.

Паралельна проба – частина об’єму води контрольної (разової) проби для дослідження Підприємством.

Підприємство – підприємство, установа, організація незалежно від форм власності й відомчої належності, та фізична особа – підприємець, які скидають свої стічні води в системи каналізації населених пунктів.

Пробовідбірник – уповноважений представник Водоканалу, який проводить відбір контрольних проб стічних вод.

Склад стічних вод - характеристика стічних вод за переліком забруднюючих речовин і їх вміст.

Стічні води Підприємства – усі види стічних вод, що утворилися в наслідок його діяльності після використання води в усіх системах водопостачання (господарсько-питного, технічного, гарячого тощо), а також поверхневі та дощові води з території Підприємства, з урахуванням його субабонентів.

Субабонент – водокористувач, який одержує воду з міської водопровідної мережі або скидає стічні води в в міську каналізаційну мережу через мережі абонента за укладеною з ним угодою та за погодженням з Водоканалом.

3. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

3.1.	Методика розроблена на підставі наступних нормативних документів:

- Правила користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України, затверджені наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 27.06.2008 р. № 190;

- Правила приймання стічних вод підприємств у комунальні та відомчі системи каналізації населених пунктів України за №37 від 19.12.2002 р.;

- Правила приймання стічних вод підприємств у комунальні та відомчі системи каналізації  м. Павлограда

- МВВ – методик виконання вимірювань забруднюючих речовин;

- КНД 211.1.2.009-94 Гідросфера. Відбір проб для визначення складу і властивостей стічних та технологічних вод;

- ДСТУ ІSO 5667- 1:2003 Якість води. Відбирання проб. Частина 1. Настанови щодо проекту програм проведення відбирання проб.

- ДСТУ ІSO 5667-2:2003 Якість води. Відбирання проб. Частина 2. Настанови щодо методів відбирання проб.

- ДСТУ ІSO 5667-3-2001 Якість води. Відбирання проб. Частина 3. Настанови щодо зберігання та поводження з пробами.

- ДСТУ ІSO 5667-6-2001 Якість води. Відбирання проб. Частина 6. Настанови щодо відбирання проб води з річок та інших водотоків.

- ДСТУ ІSO 5667-10-2005 Якість води. Відбирання проб. Частина 10. Настанови щодо відбирання проб стічних вод.

- ДСТУ ІSO 5667-14:2005 Якість води. Відбирання проб. Частина 14. Настанови щодо забезпечення якості відбирання та оброблення проб природних вод.

- КНД 211.0.2.098-03 Порядок проведення арбітражних вимірювань концентрації забруднюючих речовин в скидах, грунтах

- МУ № 2285-91 Санітарно-мікробіологічному аналізу поверхневих водоймищ

- КНД 211.1.4.043-95 Методика визначення складу, властивостей і забруднюючих речовин у стічних водах.

- ГОСТ 17.1.5.04-81 Охрана природы. Гідросфера. Приборы и устройства для отбора проб, первичной обработки и хранения проб природных вод. Общие технические условия.

- ГОСТ 17.1.5.05-85 Охрана природы. Гідросфера. Общие требования к отбору проб поверхностных и морских вод, льда и атмосферних осадков.

4. ПОРЯДОК КОНТРОЛЮ СТІЧНИХ ВОД,

ЩО СКИДАЮТЬСЯ ДО КАНАЛІЗАЦІЙНОЇ МЕРЕЖІ

4.1. 	Контроль складу і властивостей стічних вод, що скидаються до каналізаційної мережі, повинен виконуватись безпосередньо Підприємством шляхом проведення відомчого лабораторного контролю або шляхом залучення інших лабораторій, які атестовані в галузі вимірювань показників стічних вод. Інформація щодо кількості та складу стічних вод, які поступають до каналізаційної мережі, повинна надаватись Водоканалу за підписом керівника і відбитком печатки Підприємства, яке відповідає за достовірність даних.

4.2. 	Водоканал здійснює контрольні відбори проб стічних вод Підприємств та дослідження їх складу і властивостей з метою перевірки дотримання гранично допустимих концентрацій забруднювальних речовин у стічних водах Підприємства.

4.3. 	Перелік показників, що контролюються та періодичність контролю проводиться згідно до плану-графіку відомчого контролю якості стічних вод затвердженого головним інженером КП «ПАВЛОГРАДВОДОКАНАЛ», Павлоградським міжрайонним управлінням головного управління державної санітарно-епідеміологічної служби  України у Дніпропетровській області, Департаментом екології та природних ресурсів Облдержадміністрації Дніпропетровської області.

4.4. 	Відбір проб проводиться згідно графіку контролю якості стічних вод підприємств, що скидаються в систему каналізації м. Павлограда затвердженому головним інженером КП «ПАВЛОГРАДВОДОКАНАЛ» шляхом відбору контрольних (разових) проб.

Для Підприємств, які мають стабільний склад стічних вод, що підтверджується результатами спостережень протягом декількох років, Водоканал може здійснювати лабораторний контроль за скороченою схемою за окремими характерними показниками.

4.4. 	Відбір проб проводиться шляхом ручного відбору контрольних (разових) проб.

4.5. 	При виконанні контрольного (разового) відбору стічних вод Підприємства, за його ініціативою, може бути відібрана паралельна чи паралельна та арбітражна проби стічної води. Для цього контрольна (разова) проба відбирається у достатньому об’ємі, який за призначенням ділиться на три проби: контрольна для Водоканалу, паралельна для Підприємства та арбітражна.

Розділення на частини проби, призначеної для аналізу нафтопродуктів та інших речовин, що не повністю розчиняються у воді, не допускається. Необхідно провести в лабораторії Водоканалу екстракцію, потім отриманий екстракт розділити на проби контрольну, паралельну та арбітражну.

Про відбір паралельної та арбітражної проб робиться відповідний запис в акті відбору.

4.6. 	Лабораторні аналізи контрольної та паралельної проб проводяться одночасно.

4.7. 	Арбітражна проба опечатується або опломбовується Водоканалом та скріплюється підписами представників Водоканалу та Підприємства і зберігається в холодильній шафі лабораторії Водоканалу. Дослідження арбітражної проби за ініціативи Підприємства проводиться або одночасно з дослідженням контрольної (разової) та паралельної проб, або вона зберігається допустимий час до отримання результату аналізу паралельної проби.

Розпломбування та аналіз арбітражної проби виконується в арбітражній лабораторії в присутності представників обох сторін. Результати лабораторних досліджень та протокол розпломбування надаються обом сторонам.

4.8. 	Дослідження паралельної та арбітражної проб виконуються за кошти Підприємства.

4.9. 	В залежності від результату арбітражної проби робляться висновки щодо наявності чи відсутності перевищення допустимих викидів в стічних водах Підприємства.

У разі збігу в межах допустимої похибки результатів дослідження складу та властивостей стічної води, проведених в лабораторії Водоканалу з результатами дослідження арбітражної проби, висновок щодо перевищень забруднюючих речовин в стічних водах Підприємства робиться за результатами аналізу лабораторії Водоканалу.

Якщо результати досліджень контрольної (разової) та арбітражної проб не збігаються в межах допустимої похибки, робиться висновок про неможливість встановлення наявності чи відсутності перевищення допустимих викидів в стічних водах Підприємства. У цьому випадку Водоканал має право за свій рахунок провести повторний відбір та аналіз контрольної (разової), паралельної та арбітражної проб.

4.10. 	У випадку звернення Підприємства до Водоканалу з проханням повторного відбору проб або проведення додаткового контролю складу та властивостей стічних вод, що відводяться Підприємством до каналізаційної мережі, відбір та аналіз проб виконується лабораторією Водоканалу за рахунок Підприємства. Повторний відбір не проводиться, якщо перший відбір проводився при зафіксованому залповому скиді стічних вод Підприємства.

5. ПОРЯДОК ВІДБОРУ ПРОБ

5.1. 	З метою контролю складу і властивостей стічних вод Підприємств, Водоканал здійснює відбір контрольних (разових) проб. Виявлені в цих пробах перевищення вмісту забруднюючих речовин понад допустимі є підставою для нарахування плати за скид понаднормативних забруднень.

5.2. 	Відбір проб проводиться з контрольного колодязя Підприємства відповідно до схеми розмежування.

5.3. 	Відбір проб проводиться згідно: Вид посуд і об’єм проб, необхідний для вимірювання конкретних показників наведені у таблиці 1.

Відбір проб виконується ручним способом.

Об’єм відібраних проб має бути не менший об’ємів наведених у таблиці 1.

Під час відбирання проби для визначення фізико-хімічних параметрів необхідно заповнювати посудину до самого верху і закривати її накривкою так, щоб не залишилося місця для повітря під пробкою.

5.4. 	Частота відбору проб стічних вод встановлюється згідно «Робочої програми контролю стічної води Підприємств», затвердженої керівником Водоканалу. Водоканал має право здійснювати раптовий (в будь-який час доби) не узгоджений з Підприємством заздалегідь відбір контрольних (разових) проб стічної води.

5.5. 	У випадку виявлення (на підставі візуальної оцінки або нехарактерного запаху) залпових скидів стічних вод, що надходять на очисні споруди або перекачуючи каналізаційні насосні станції, обслуговуючий персонал споруд оперативно передає інформацію адміністрації Водоканалу для організації відбору проб.

Для виявлення порушника необхідно оперативно обстежити каналізаційний колектор через оглядові колодязі, щоб визначитись з напрямком потоку і відібрати підприємства, які знаходяться в цьому напрямку.

Для Підприємства, у якого зафіксований залповий скид стічних вод, складається акт відбору із зазначення часу початку скиду (це є час повідомлення адміністрації Водоканалу обслуговуючим персоналом), який підписується представниками обох сторін.

Припинення залпового скиду підтверджується результатами лабораторних досліджень.

5.6. 	Відбір контрольних (разових) проб стічних вод Підприємства, виконується уповноваженими представниками Водоканалу, які мають необхідну професійну підготовку та несуть відповідальність за відбір, доставку, зберігання проб, оформлення документів, дотримання правил техніки безпеки при відборі та доставці проб до лабораторії.

Відбір контрольних (разових) проб здійснюється в присутності уповноваженого представника Підприємства та фіксується у спеціальному акті відбору проб в 2-х примірниках, які підписують як представник Водоканалу, так і представник Підприємства. Форма акту відбору надана в додатку №1.

5.7.     Підприємства повинні надавати можливість і сприяти відбору проб стічної води Водоканалом у будь-який час доби, забезпечуючи при цьому надання необхідних відомостей щодо системи каналізації, та виділяти уповноваженого представника для відбору проб.

Уповноваженим представником Підприємства для відбору проб може бути особа, яка вказана в Договорі на водовідведення, або призначена наказом по Підприємству, чи інший представник, який має офіційне доручення щодо права відбору проб.

Якщо Підприємство відмовляється виділити відповідальну особу для відбору проб, зволікає з допуском пробовідбірника Водоканалу на територію абонента більш ніж 30 хвилин, пробовідбірник передає по телефону диспетчеру Водоканалу повідомлення щодо причин неможливості відбору проб на даному Підприємстві.

Диспетчер робить відповідний записів журналі реєстрації аварійних ситуацій на каналізаційної системі, вказує точний час отримання інформації і прізвище пробовідбірника та передає телефонограму до Підприємства щодо надання можливості для відбору проб. При цьому складається акт відбору в односторонньому порядку, який є підставою для того, щоб виставити абоненту рахунок за понаднормативний скид забруднюючих речовин з коефіцієнтом кратності, що дорівнює 5 за розрахунковий місяць, у якому було здійснене порушення.

6. МІСЦЯ ВІДБОРУ ПРОБ

6.1. 	Відбір проб при скиданні стічних вод Підприємства до міської каналізаційної мережі виконується з контрольних колодязів, що знаходяться на каналізаційному випуску абонента, безпосередньо перед приєднанням до збірного чи головного каналізаційного колектора Водоканалу або з іншого колодязя, визначеного за згодою між Водоканалом та Підприємством.

6.2. 	Об’єднання випусків стічних вод від кількох абонентів дозволяється після облаштування контрольного колодязя(КК) на випуску кожного з них.

6.3. 	Один чи декілька КК, що підключені до каналізаційної мережі, мають бути зазначені на схемі та мати ідентифікаційні номери (таблички). Схеми підключення КК до каналізаційної мережі з їх маркуванням затверджуються керівником Підприємства за узгодженням з Водоканалом і передаються до Водоканалу.

6.4. 	У випадку наявності двох і більше КК, Підприємством надається інформація про обсяг стічних вод, що скидаються, або їх відсоткове співвідношення індивідуально для кожного колодязя. Контрольні колодязі облаштовуються та експлуатуються Підприємством.

7. ТЕХНІКА ТА ПОСУД ДЛЯ ВІДБОРУ ПРОБ

7.1.	Перед виїздом на відбір пробовідбірник консультується з аналітиками лабораторії Водоканалу, які проводять дослідження складу та властивостей стічних вод, стосовно посуду та об’єму проб стічної води, що підбираються згідно таблиці № 1.

Крім того, пробовідбірник повинен:

- перевірити наявність бланків актів відбору проб;

- перевірити обладнання та його придатність для відбору проб (відсутність подряпин, тріщин, зношуваності кріплень мотузок);

- впевнитись в цілісності посуду для відбору проб, його герметичності;

- перевірити наявність знезаражуючого засобу;

- покласти в термосумки холодоагент з холодильника;

- перевірити засоби індивідуального захисту.

7.2. 	Відбір проб може проводитися ручними або автоматичними пробовідбірними пристроями.

Основні вимоги до пробовідбірних пристроїв – по ДСТУ ІSO 5667-2-2003, ДСТУ ІSO 5667-10-2005.

В якості ручних пробовідбірників можуть застосовуватися черпаки, відра, широкогорлі склянки, ручні батометри (типу батометровРуттнера або Каммерера - трубки об'ємом 1 - 3 дм3 з кришками з обох кінців), спеціальні пробовідбірники для поверхневої плівки.

7.3. 	Проби відбираються в спеціально підготовлений та підписаний (номер акта відповідає номеру проби) скляний темний чи пластиковий посуд з притертими скляними та пластиковими пробками, який ставиться в термосумки, які захищають пробу від забруднення та нагрівання. Термосумки обладнані холодоагентом. Зовнішня та внутрішня поверхні сумки придатні для миття водою та знезаражуючим засобом.

7.4. 	На посуді, що містить у собі проби, повинне бути чітке і тривке маркування, що дозволяє однозначно ідентифікувати пробу в лабораторії.

7.5. 	Обладнання та посуд повинні зберігатися таким чином, щоб забезпечити їх максимальну чистоту.

7.6. 	Засоби для ручного відбирання проб потрібно виготовляти з інертного матеріалу, що не впливає на склад проби, яку буде проаналізовано не відразу після відбирання проб.

7.7. 	Засоби відбору необхідно мити теплою водою з мийним (безфосфатним) засобом та ретельно прополіскувати проточною водою.

Засоби для відбирання проб перед використанням можна прополоскати стічною водою, з якої буде відібрано пробу, щоб у такий спосіб мінімізувати ризик забруднення проби.

Засоби для відбирання проб не можна обполіскувати стічною водою, якщо це вплине на аналіз (наприклад аналіз нафтопродуктів і жирів).

В більшості випадків під час підготовки посуду до відбору, ємкість треба наповнити розчином 1,0 моль/дм3 азотної або соляної кислот і залишити у такому стані щонайменше на один день, після чого ретельно промити дистильованою водою додаток № 2.

Для визначення фосфатів, кремнію, бору і поверхнево-активних речовин не треба використовувати мийних засобів.

7.8.	При заповненні посуду пробою слід уникати сильного перемішування, розриву струменя або захвату повітря пробою.

7.9. 	Відбір проб для визначення фізико-хімічних параметрів здійснюється із заповненням посуду під пробку, щоб уникнути контакту з повітрям та інтенсивного струсу проби.

7.10. 	Відбір проб для визначення нафтопродуктів, жирів та масел повинен проводитись без ополіскування та переливу.

7.11. Безпосередньо на місці відбору проводиться вимірювання температури відібраної стічної води.

7.12.  	Для проведення санітарно-бактеріологічного аналізу проби води відбираються в обсязі 0,5 л. в стерильні скляні бутилі або флакони з урахуванням правил стерильності. Дослідження та доставка проб вод повинно бути здійснено не пізніше 2 годин з моменту відбору проби.

8. ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ ПРОБ

8.1. 	Основні вимоги щодо зберігання та поводження з пробами  наведено в ДСТУ ІSO 5667-3-2001.

8.2. 	Проби стічних вод доставляються Водоканалом. Транспортування проб здійснюється будь-яким дозволеним видом транспорту, який забезпечує збереження проб та їх швидку доставку. Перевезення проб стічних вод в громадському транспорті не допускається.

8.3. При транспортуванні необхідно виключити перегрів проб. Використання простого охолодження (холодоагент) та зберігання проби в темному місці (темному посуду) є достатнім для доставки проби в лабораторію.

8.4. 	Після доставки в лабораторію відібрані проби стічних вод реєструються в спеціальному журналі (журналі реєстрації проб) та передаються інженеру-лаборанту для розподілення і виконання роботи.

8.5. 	Зберігання проб стічних вод із дотриманням дозволених термінів припускається лише у випадку неможливості проведення аналізу відразу після відбору проб.

Спосіб консервування проб стічних вод, застосовуваний найчастіше (ДСТУ ISO 5667-10:2005 п.п. 5.4) - це охолодження проби від 0 С до 4 С. За такою температурою і зберігання проби в темноті більшість проб є зазвичай стабільним протягом 24 год.

У випадку неможливості виконання лабораторних досліджень одразу після відбору проб, їх необхідно консервувати згідно нормативної документації на проведення вимірювань та зберігати в холодильнику, призначеному для цих цілей.

Якщо для визначення різних компонентів проби потрібні різні способи консервації, то проби відбирають в різний посуд і проводять консервацію, необхідну для кожного з визначених показників.

Записи стосовно консервування проб реєструються в спеціальному журналі (додаток № 4).

Інформацію про консервування проб наведено у таблиці № 2.

Посудини, що містять проби, повинні зберігатися і бути закритими таким чином, щоб не погіршувався їх вміст, та не відбувалася втрата її частини під час транспортування.

8.6. 	Необхідною вимогою є використання тестових проб із здистильованою водою:

- для перевірення відповідності посудини і правильності  виконування процедури його очищення (додаток № 2)

- для виявлення похибки, які виникають підчас транспортування проб і виявлення похибки повязані із забрудненням пробовідбирального приладу або процессу (Додаток № 3)

9. ОХОРОНА ПРАЦІ ПРИ ВІДБОРІ ТА ТРАНСПОРТУВАННІ ПРОБ

9.1. 	До відбору проб стічної води допускаються особи не молодше 18 років, які успішно здали екзамен кваліфікаційній комісії. Перед проведенням відбору проб необхідно ознайомитися з правилами техніки безпеки, що діють на конкретному об’єкті, і виконувати їх.

9.2 	При відборі проб стічних вод з мереж каналізації, в контрольних колодязях, на насосних станціях та очисних спорудах слід враховувати наступні фактори ризику:

- наявність вибухонебезпечних газів і газових сумішей;

- можливість отруєння сірководнем, чадним газом, метаном та ін.;

- нестача кисню;

- можливість зараження патогенними мікроорганізмами;

- травми при падінні;

- утоплення;

- опіки, радіоактивне зараження.

9.3. 	Пробовідбірник, приступаючи до виконання своїх обов’язків, повинен мати документально підтвердженні повноваження  (службове посвідчення або наряд) дотримуватись наступних вимог з охорони праці:

- при проїзді в автомобілі підприємства до місця відбору проб користуватись паском безпеки;

- при транспортуванні проб в автомобілі користуватись спеціальними сумками (перевозити проби в целофанових кульках, тощо, забороняється);

- відбір проб здійснювати з КК кожного підприємства у присутності відповідальної особи за експлуатацію даного об’єкту;

- місця відбору проб мають бути обладнанні захисним устаткуванням і мати вільний доступ до них;

- відбір проб у небезпечних місцях, де можлива наявність отруйних речовин, а також існує небезпека мікробіологічного характеру, необхідно виконувати групою щонайменше з двох осіб у засобах індивідуального захисту;

- відбір проб стічних вод і переливання проб в посудини для зберігання повинен проводитися в гумових рукавичках і спецодязі;

- перед відбиранням проб з КК необхідно пам’ятати про їх можливу загазованість вогненебезпечними та токсичними речовинами, по цій причині необхідно забезпечити їх провітрювання на протязі 15 хвилин;

- переносити проби необхідно у спеціальних ящиках або сумках з гніздами;

- посуд після стічної води, пробовідбірник повинен промити проточною водою, після чого знезаразити дезрозчином.

9.4. 	Якщо відбір проб проводиться з колодязя, розташованого на вулиці населеного пункту, місце робіт повинне бути забезпечене огородженням і покажчиками.

9.5. 	На місці відбору проб стічних вод забороняється приймати їжу, палити.

9.6. 	Після відбору проб стічних вод одяг пробовідбірника при необхідності повинен бути очищений і продезінфікований.

9.7. 	Персонал, який допускається до відбору проб, повинен вміти надавати першу медичну допомогу при отруєннях, травмах. Знати та дотримуватись правил поведінки при виникненні нестандартних ситуацій.

ПОГОДЖЕНО:

Головний інженер

КП «ПАВЛОГРАДВОДОКАНАЛ»                                     О.М. Горбачевський

Провідний інженер з ОП                                                      Н.В. Іванова

КП «ПАВЛОГРАДВОДОКАНАЛ»

РОЗРОБИВ:

Зав.хіміко-бактеріологічної лабораторії

КП «ПАВЛОГРАДВОДОКАНАЛ»                                     Н.Г. Митрофанова

Додаток № 2

ОБРОБКА ТА ПІДГОТОВКА

ПОСУДУ ПРИЗНАЧЕНОГО ДЛЯ ВІДБОРУ ПРОБ

(згідно ДСТУ ISO 5667-3-2001 Якість води. Відбирання проб. Частина 3. Настанови щодо зберігання та поводження з пробами)

ПЛАСТИК

- Вимити тару миючим засобом

- Промити тару під проточною водою

- Наповнити тару розчином HNO3  1 моль/дм³ та залишити на 1 добу;

- Ретельно промити під проточною водою

- Ополоснути з дістильованою водою

- Надати просохнути в продовж 1 доби

СКЛО

- Вимити тару миючим засобом

- окрім тари № 8,12 (АПАР, фосфати)

- Промити тару під проточною водою

- Обробити тару хром піком

- окрім тари № 10,11 (сульфати)

- Ретельно промити під проточною водою

- Ополоснути з дістильованою водою

- Надати просохнути в продовж 1 доби

Додаток № 3

ТЕСТУВАННЯ ПРОБИ

ІЗ ЗДІСТИЛЬОВАНОЮ ВОДОЮ

- За лабораторними умовами розділяють пробу з дистильованою водою на 2 частини

- Частину А,А1 (А-пластик, А1-скло 1л)

- Частину В, В1 (В-пластик, В1-скло 1л)

- Частину А,А1 залишають у лабораторії

- Частину В,В1 транспортують на місце відбору проб та додатково розділяють на порції С, С1 (С-пластик, С1-скло 1л) та Д,Д1 (Д-пластик, Д1-скло 1л)

- Порцію С, С1 використовують для промивання пробовідбірного приладу, застосовуючи той самий метод, як для реальних проб.

- Порцію Д,Д1 зберігають і повертають у лабораторію без-будь якого оброблювання за натуральних улов

- Порівнювання результатів аналізування частини А, А1 та порції Д,Д1 дає змогу виявити похибки, які виникають підчас тільки при транспортуванні проб.

- Порівнювання результатів аналізування частини С, С1 та порції Д,Д1 дає змогу виявити похибки, пов’язані із забрудненням пробовідбирного приладу або з процесами відбирання проб у недостатньо відлитому пробовідбірну посудину .

- Оброблені результати фіксуються у робочому лабораторному журналі та у паспорті проби.

Додаток № 4

ЖУРНАЛ

КОНСЕРВУВАННЯ ПРОБ

| Дата і час відбору проб | Дата, час доставки в лабораторію | № проби | Дата і час консерву-вання проб | Назва показника | Метод консервування | Термін придат-ності | Підпис лабо-ранта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Додаток № 5

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО

«ПАВЛОГРАДСЬКЕ ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ

ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА»

ПАВЛОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

51400,  Дніпропетровська область  м. Павлоград,  вул. Дніпровська, 41А   тел. факс (0563) 20-25-15                                                e-mail vodokanal-v@rambler.ru

ПРОТОКОЛ №_____

вимірювань  показників  складу  та  властивостей  проб  вод

від  «____» __________ 20___ р.

Відповідно  до  акту  відбору  проб  стічних вод від  «____»_________20___ р.

№ _____ Хіміко-бактеріологічною  лабораторією КП «ПАВЛОГРАДВОДОКАНАЛ»

атестованої  на  право  проведення  вимірювань  (свідоцтво № ПЧ 07-0/1375-2015 від  22.01.15р. виданий  ДП «Дніпростандартметрологія» та  маючої Дозвіл Обласної  СЕС за  № 79-11 від 22.12.11р. на  роботу  із збудниками  IV груп  патогенності  проведено  вимірювання  показників  складу  властивостей  стічних  вод підприємства:

___________________________________________________________

(назва підприємства)

________________________________________________________________

(адреса)

1.  Відбір  проб  проведено  відповідно  до  чинних  нормативних  документів (НД)  перелік  яких, наведено  в  акті  відбору проб стічних вод.

2.  Вимірювання  проведені  відповідно  до:

- методик  виконання  вимірювань (МВВ), допущених  до  використання  та  наведених  у Переліку  методик виконання вимірювань (визначень) складу та властивостей проб об’єктів довкілля, викидів, відходів і скидів, тимчасово допущених до використання Мінприроди України  затверджених  наказом  Мінекоресурсів  від  02.01.2008р.  ( далі – «Перелік»).

3.  Назви  документів,  що  регламентують  нормовані  значення  вмісту  показників  та  наведені  на  звороті  цього  документу:

-  “Правила  приймання  стічних  вод  підприємств  у  комунальну  систему  каналізації  м. Павлограда”.  Додаток

-  “Правила  користування  системами  комунального  водопостачання  та  водовідведення  в  містах  і  селищах” (наказ  № 65  від  01.07.94 р.)  п.12 .15; 15.3.

-  СанПіН  № 4630 – 80 “Охорона  поверхневих  вод  від  забруднення”

-  “Гранично  допустимий  скид (ГДС) речовин  у  водний  об’єкт  із  зворотними  водами  підприємства”,  затверджений  Держуправлінням  Мінекоресурсів  в  Дніпропетровській  області  за  № _____  від  __________

Додаток № 7

РОЗРАХУНОК

плати за перевищення вмісту забруднюючих речовин

у стічних водах підприємства

__________________________________________________________

(назва підприємства)

- Об’єм стічних вод ________________________

- Тариф __________________________________

- Виставлений рахунок  за послуги каналізації за місяць ____________

___________________________________________________________

- Показники забруднюючих речовин, що перевищують  ГДК: _______

| Показник | ГДК (мг/дм3) | Факт (мг/дм3) | Примітка |
| --- | --- | --- | --- |

5. Розрахунок плати за понаднормативне  забруднення:

N

Кк = ∑  Сфí  _ Дкí

í -1        Дкí

Пп.з. = T х V х Кк заг.

Пп.з. з ПДВ

Директор 				                                             П.І.Б.

Головний бухгалтер                                                             П.І.Б.

Виконавець ( П.І.Б.)

Додаток № 1

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО

«ПАВЛОГРАДСЬКЕ ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ

ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА»

ПАВЛОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

51400,  Дніпропетровська область  м. Павлоград,  вул. Дніпровська, 41А   тел. факс (0563) 20-25-15                                                e-mail vodokanal-v@rambler.ru

АКТ  № ____

відбору проб стічних вод

Складений ____________________ 20 ___ р.

Абонент    _________________________________________________________________________________

(назва підприємства)

Нами, представниками КП «ПАВЛОГРАДВОДОКАНАЛ»  _______________________________________

__________________________________________________________________________________________

(П.І.Б.)

В  присутності уповноваженого представника підприємства _______________________________________

Проба №: __________

Місце (точка)  відбору проби: ________________________________________________________________

Дата відбору проби: ________________ час початку ______________час закінчення ___________________

період часу відбирання __________________________________

Спосіб відбору проби: Ручний відбір (широкогорла скляна посудина)_______________________________

Вид, тип проби: Разова, на місці_______________________________________________________________

Ціль відбирання проби: З метою відомчого лабораторного контролю_______________________________

Метод консервування:  Згідно таблиці № 2______________________________________________________

Процедури контролювання якості: ____________________________________________________________

Коментар щодо відбирання проб: Згідно таблиці № 1 ____________________________________________

1. Нормативні документи (НД), відповідно до вимог яких виконано

1.1 Відбір проб:

-  «Правил приймання стічних вод підприємств у комунальні та відомчі системи каналізації населених пунктів України»

-  «Правил приймання стічних вод підприємств у комунальну систему каналізації м. Павлограда»

-  ДСТУ ISO 5667-1:2003 Якість води. Відбирання проб. Частина 1. Настанови щодо проекту програм проведення відбирання проб.

-   ДСТУ ISO 5667-2:2003 Якість води. Відбирання проб. Частина 2. Настанови щодо методів відбирання проб.

-   ДСТУ ISO 5667-3-2001 Якість води. Відбирання проб .Частина 3. Настанови щодо зберігання та поводження з пробами

-   ДСТУ ISO 5667-6-2001 Якість води. Відбирання проб .Частина 6. Настанови щодо відбирання проб води з річок та інших водотоків

-    ДСТУ ISO 5667-10:2005 Якість води. Відбирання проб . Частина 10. Настанови щодо відбирання проб  стічних вод;

-  ДСТУ ISO 5667-14:2005 Якість води. Відбирання проб . Частина 14. Настанови щодо забезпечення якості відбирання та оброблення проб природних вод.

-  ГОСТ 17.1.5.04-81 Охрана природы. Гидросфера. Приборы и устройства для отбора, первичной обработки

и хранения   проб природных вод. Общие технические условия;

-   ГОСТ 17.1.5.05-85 Охрана природы. Гидросфера Общие требования к отбору проб поверхностных и

морских вод, льда и атмосферных осадков;

-   КНД 211.1.0.009-94 Гідросфера. Відбір проб для визначення складу і властивостей стічних та технологічних вод;

-   МУ 2285-91, М., 1981г. Методические указания по санитарно-микробиологическому анализу

воды поверхностных водоемов

-   КНД 211.0.2.098-03 Порядок проведення арбітражних вимірювань концентрації забруднюючих речовин в скидах, грунтах.

2.  Засоби вимірювальної техніки (ЗВТ) та допоміжне обладнання, що застосовувались при відборі проб

- пробовідбірник ручний, повірці не підлягає;

- термометр ТЛ С-4 з ціною поділлки        ( назва ЗВТ та обладнання, заводський  номер, відомості  про повірку ЗВТ)

-      термосумки обладнені хладогеном

Таблиця № 1

Дані про об’єми

та процедуру відбору проби

| № п/п | Найменування показників якості | Нормативні документи | Згідно нормативних документів |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Об'єм проби, дм3 | Процедура відбору: вид посуди, спосіб наповнення. |
| 1 | Нафтопродукти | МВВ 081/12-0645-09 КНД211.1.0.009-94(п.7.7) | 6,0 | В окремий скляний посуд, одноразовим наповнюванням без перелива |
| 2 | Температура | МВ081/12-0311-06(п.7.2) | 1,0 | В окремий скляний посуд, одноразовим наповнюванням без перелива |
| 3 | Алюміній | МВВ081/120105-03(п.8.5) | 5,0 | В поліетиленовий посуд |
| 4 | Мідь | КНД 211.1.4.035-95(п.5) |  |  |
| 5 | Цинк | МВВ 081/12-0173-05(п.8.6) |  |  |
| 6 | Сухий залишок | МВВ 081/12-0109-03(8.3) |  |  |
| 7 | Залізо загальне | КНД 211.1.4.034-95(п.5) |  |  |
| 8 | Азот амонійний | МВВ 081/12-0106-03(П.8.5) | 2,0 | В поліетиленовий посуд |
| 9 | Нітрити | КНД 211.1.4.023-95(п.5) |  |  |
| 10 | Нітрати | МВВ 081/12-0651-09(п.8.5) |  |  |
| 11 | Зависливі речовини | КНД 211.1.4.039-95(п.5) КНД211.1.0.009-94(п7.7) |  |  |
|  |  |  | 2,0 | В окремий поліетиленовий посуд, одноразовим наповнюванням без перелива |
| 12 | ХСК | КНД 211.1.4.021-95(п.5) КНД211.1.0.009-94(п.7.7) | 1,0 | В окремий скляний посуд(з притертою пробкою) одноразовим наповнюванням без перелива |
| 13 | БСК5 | КНД 211.1.4.024-95(п.5) КНД211.1.0.009-94(п.7.7) |  |  |
| 14 | Сульфати | МВВ 081/12-0007-01(п.8.4) | 2,5 | В скляний посуд |
| 15 | Хлоріди | МВВ 081/12-0653-09(п.8.3) |  |  |
| 16 | Ортофосфати | МВВ 081/12-0005-01(п.8.5) | 0,20 | Пробу фільтрують на місці в окремий скляний посуд через фільтр “синя стрічка “ |
| 17 | рН | МВВ 081/12-0317-06(п.8.5) | 0,250 | В окремий поліетиленовий посуд, попередньо ополоснути 2-3 рази водою, що аналізується. Струшуючи видаляють всі бульбашки повітря і закривають посуд. |
| 18 | СПАР | КНД 211.1.4.017-95(п.5) | 0,500 | В скляний посуд |

Скляний (коричневий або непрозорий) посуд об'ємом:

-  1 дм3 –нафтопродукти (6 посудини)

- 0,5 дм3 – ХСК та БСК (2 посудина)

- 0,5 дм3 – АПАР (1 посудина)

- 1,0 дм3-сульфати (2 посудини)

- 0,5 дм3-хлоріди (1 посудини)

- 0,2 дм3 –ортофосфати (посудини)

Поліетиленовий посуд об`мом:

-5,0дм3 –алюміній, мідь, цинк, сухий залишок (1посудини)

-2,0дм3-аммоній-іони, нітріти, нітрати, залізо загальне (1посудини)

-2,0дм3-зависливі речовини (1 посудини)

-0,25дм3-рН (1 посудини)

3. Паспорт проби

| Дата відбору | Номер проби | Точка і місце відбору (прив'язка до місцевості); глибина відбору, м | Вид проби: разова, об’єднана (усеред-нена) | Загаль ний об'єм проби, дм3 | Показники, що підлягають вимірюванню | Посудина для проби | Місце виконання вимірювання | Тестування проби із дистильова-ною водою |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | тип |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | номер | об’єм, дм3 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  |  | Разова | 20,50 | Алюміній, мідь Цинк, сухий залишок, залізо загальне | П | 1 | 5,0 | лабораторія | А-Д |  |
|  |  |  |  |  | Амонію-іон, нітрити, нітрати | П | 2 | 2,0 | лабораторія |  |  |
|  |  |  |  |  | Завислі речовини | П | 3 | 2,0 | лабораторія |  |  |
|  |  |  |  |  | Водневий показник (рН) | П | 4 | 0,25 | лабораторія | С-Д |  |
|  |  |  |  |  | Температура | П | 5 | 1,0 | на місці |  |  |
|  |  |  |  |  | ХСК, БСК | С | 6,7 | 1,0 | лабораторія |  |  |
|  |  |  |  |  | Фосфати | С | 8 | 0,20 | лабораторія | С1-Д1 |  |
|  |  |  |  |  | Хлориди, сульфати | С | 9,10,11 | 2,500 | лабораторія |  |  |
|  |  |  |  |  | СПАР | C | 12 | 0,50 | лабораторія |  |  |
|  |  |  |  |  | Нафтопродукти | С | 13,14,15, 16,17,18 | 6,00 | лабораторія |  |  |
| 4. Додаткові відомості стосовно умов відбору та відібраних проб: 4.1. Інше ____________________________________________________________________________________________________________ 4.2. Метеорологічні спостереження відбору (опади, температура навколишнього середовища) ________________________________________________ До Акта відбору проб вод додаються: _______________________________________________________________________________________ (номер та назва додатка (ів) Акт з додатком(ами): ______________ складено на _____ арк. у _____ прим., у тому числі додаток(и) на _____ арк. (номер додатків) |
| Виконавці _______________________________________ відбору проб _______________________________________ (підписи, прізвища та ініціали) | Представник суб’єкта господарювання ____________________________________ (підпис, прізвище та ініціали) |

Проби доставлені для проведення вимірювань  до анал.лабораторії (автотранспортом)  _________________________

(дата, час)

Ким доставлена проба _________________________________                                        Ким принята проба _______________________________

(підпис, прізвище та ініціали)                                                                                                                                               (підпис, прізвище та ініціали)

# Зауваження щодо стану проб і записів

# Всновок щодо придатності проб для проведення вимірювань:

- Придатні всі проби      _____________________________________

2.   Не придатні проби № ______________________________________                        ____________________________________________________________

(підпис, прізвище та ініціали)

Результати  вимірювань

| Дата відбору проб | Дата початку вимірювання | Дата закінчення вимірювання | Номер проби | Точка і місце відбору (прив’язка до місцевості) | Показник | Шифр МВВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Назва показника | Позначення одиниці вимі-рювання | Результати вимірювання похибка вимірювання | ГДК | Сд за 4.2 |  |
|  |  |  | за актом | реєстраційний |  |  |  |  | за 4.1.1 | за 4.1.2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Азот амонійний | Мг/дм3 | * |  |  | 20,0 | МВВ №081/12-0106-03 |
|  |  |  |  |  |  | Нітрити | Мг/дм3 | * |  |  | 3,3 | КНД 211.1.4-023-95 |
|  |  |  |  |  |  | Нітрати | Мг/дм3 | * |  |  | 45,0 | МВВ №081/12-0651-09 |
|  |  |  |  |  |  | Фосфати | Мг/дм3 | * |  |  | 10,0 | МВВ № 081/12-0005-01 |
|  |  |  |  |  |  | Залізо загальне | Мг/дм3 | * |  |  | 2,5 | КНД 211.1.4-034-95 |
|  |  |  |  |  |  | Хлориди | Мг/дм3 | * |  |  | 285,0 | МВВ № 081/12-0653-09 |
|  |  |  |  |  |  | Сухий залишок | Мг/дм3 | * |  |  | 960,0 | МВВ № 081/12-0109-03 |
|  |  |  |  |  |  | Завислі речовини | Мг/дм3 | * |  |  | 310,0 | КНД 211.1.4-039-95 |
|  |  |  |  |  |  | Сульфати | Мг/дм3 | * |  |  | 231,26 | МВВ № 081/12-0007-01 |
|  |  |  |  |  |  | ХСК | Мг/дм3 | * |  |  | 276,3 | КНД 211.1.4-021-95 |
|  |  |  |  |  |  | БСК-5 | Мг/дм3 | * |  |  | 184,2 | КНД 211.1.4-024-95 |
|  |  |  |  |  |  | Мідь | Мг/дм3 | * |  |  | 0,003 | КНД 211.1.4-035-95 |
|  |  |  |  |  |  | СПАР | Мг/дм3 | * |  |  | 5,0 | КНД 211.1.4-017-95 |
|  |  |  |  |  |  | Нафтопродукти | Мг/дм3 | * |  |  | 2,0 | МВВ № 081/12-0645-09 |
|  |  |  |  |  |  | рН | Од.рН | * |  |  | 6,5-9,0 | МВВ № 081/12-0317-06 |
|  |  |  |  |  |  | Алюміній | Мг/дм3 | * |  |  | 0,2 | МВВ № 081/12-0105-03 |
|  |  |  |  |  |  | Цинк | Мг/дм3 | * |  |  | 0,003 | МВВ № 081/12-0173-05 |

*-значення  показника,  що  не  перевищує  нормативів  ГДК

Примітка: Дата та час консервування  зазначені у додатку № 4 (Журналу консервування проб)

Висновок:_____________________________________________________________________________________________________________

Зав.  лабораторії

КП «ПАВЛОГРАДВОДОКАНАЛ» 							                                                                              _________________

Інженер-лаборант                              										                     _________________

Результати  вимірювань

| Дата відбору проб | Дата початку вимірювання | Дата закінчення вимірювання | Номер проби | Точка і місце відбору (прив’язка до місцевості) | Показник | Шифр МВВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | назва | Позначення одиниці вимі-рювання | Результати вимірю-вання похибка вимірю вання | ГДК | Сд за 4.2 |  |
|  |  |  | за актом | реєстра- ційний |  |  |  |  | за 4.1.1 | за 4.1.2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Індекс ЛКП | КОУ/дм3 |  |  |  | 10000 | М.у. № 2285-91, М., 1981 |
|  |  |  |  |  |  | Коліфаги | БУО/дм3 |  |  |  | 1000 | М.у. № 2285-91, М., 1981 |

Висновок:   _________________________________________________________________________________________________

Зав.  лабораторії

КП «ПАВЛОГРАДВОДОКАНАЛ» 		                                                                                           _________________

Бактеріолог                                                                                                                                            _________________

Таблиця № 2

ДАНІ

ПРО ОБ’ЄМИ ТА ОБРОБКУ ПРОБИ (ФІЛЬТРУВАННЯ ВІДСТОЮВАННЯ КОНСЕРВУВАННЯ ТОЩО)

| № п/п | Назва показника | Тип посуду | Об’єм та методика наповнення | Відомості про консервування та зберігання проб | Максимальний рекомендований час консервування перед аналізуванням |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Температура, ºС | П окремий посуд | 1,0 дм3 | не консервують | Під час відбору проб |
| 2. | Алюміній, мг/дм3 | П | Не менше 0,1 дм3 | Охолодження від+2 до +5 ºС Окиснювання до рН< 2, додованням 5см3 НСL на 1 дм3 проби води | 2 години 1 місяць |
| 3. | АПАР, мг/дм3 | С окремий посуд | Не менше 0,5 дм3 | Охолодження від +2 до +5ºС Окиснювання до рН<2 за допомогоюH2SO4 консервування: 2 см3 хлороформу на 1 дм3 проби | В день відбору 48 годин 1тиждень |
| 4. | БСК, мгО2/дм3 | С окремий посуд | 0,5 дм3 | Охолодження від +2 до +5ºС і зберігання в темряві. | 24 години |
| 5. | Водневий показник, одиниці рН | П окремий посуд | Не менше 0,25 дм3 | Посуд попередньо обполоснути 2-3 рази водою, що аналізується. Струшуючи, видалити всі бульбашки повітря і закрити посуд кришкою. Необхідно уникати зміни температури й контакту з повітрям Транспортування за нижчої від початкової температури | 6 години |
| 6. | Завислі речовини, мг/дм3 | П окремий посуд | 2,0 дм3 | Не консервують Охолодження від +2 до +5ºС | 24 години |
| 7. | Загальне залізо, мг/дм3 | П | Не менше 0, 25 дм3 | Окиснювання до рН< 2 за допомогою HNO3 | В день відбору 1 місяць |
| 8. | Азот амонійний, мг/дм3 | П | Не менше 1,0 дм3 | Охолодження від +2 до +5ºС, консервування: Окиснювання до рН<2 за допомогою Н2SО4 | 6 годин 24 години |
| 9. | Мідь, мг/дм3 | П | Не менше 0,10 дм3 | Окиснюванням до рН<2 додаванням 5,0см3 НNO3 (HCL) на 1,0 дм3 проби води | В день відбору 1 місяць |
| 10. | Нафтопродукти, мг/дм3 | С окремий посуд | 6 скляні ємності, об’ємом 0,10 дм3 | Охолодження від +2 до +5ºС консервування: 10,0см3 хлороформу на 1,0 дм3 проби | В день відбору 48 годин |
| 11. | Нітрати, мг/дм3 | П | Не менше 0,10 дм3 | Охолодження від +2 до +5ºС, Окиснювання до рН<2 за допомогою Н2SО4, 1,0 см3 на 1 дм3 проби води | В день івідбору 24 годин |
| 12. | Нітрити, мг/дм3 | П | Не менше 0,20 дм3 | Охолодження від +2 до +5ºС | 24 години |
| 13. | Сульфати, мг/дм3 | С | Не менше 2,0 дм3 | Охолодження від +2 до +5ºС | 1 тиждень |
| 14. | Сухий залишок, мг/дм3 | П | Не менше 3,5 дм3 | Не консервується Охолодження від+2 до +5 С | 24 години |
| 15. | Ортофосфати, мг/дм3 | С | Не менше 0,20 дм3 в окремий посуд | Пробу необхідно фільтрувати на місці під час відбирання. Охолодження від +2 до +5ºС, | 24 години |
| 16. | ХСК, мгО/дм3 | С окремий посуд | Не менше 0,50 дм3 | Охолодження від +2 до +5ºС, Окислювання до рН <2 за допомогою Н2SО4 та зберігання в темряві | 24 години 5 діб |
| 17. | Хлориди, мг/дм3 | С | Не менше 0,30 дм3 | Не консервується Зберігання при кімнатній температурі | 1 місяць |
| 18. | Цинк, мг/дм3 | П, БС | Не менше 0,5 дм3 | Охолодження від +3 до +5ºС, Окислювання НNO3 до рН< 2 | 2 години 1 місяць |

Примітки: * П – пластики (поліетилен ПЕ, полівінілхлорид ПВХ, поліетилентерефталат ПЕТ),

С – скло (коричневий або непрозорий).