Модернізація теплових мереж вздовж

житлового будинку по вул. Комарова, 13А

з використанням попередньоізольованих труб

4.5. Модернізація теплових мереж вздовж  житлового будинку по вул.

Комарова, 13А з використанням попередньоізольованих труб

Серйозною проблемою теплопостачання нашого підприємства в цілому і, зокрема, в вищевказаній дільниці є низька надійність тепломереж і їх незадовільна теплоізоляція, яка зумовлює великі втрати тепла, істотні економічні затрати внаслідок частих аварій і значних об’ємів ремонтних робіт.

Теплові мережі вздовж житлового будинку по вул. Комарова, 13а прокладені на низьких опорах висотою 0,5м, з ізоляцією з мінеральної вати. В свій час тепломережі були винесені на поверхню в період 1992-1994 років в зв’язку з  затопленням госпфекальними водами підвалів житлових будинків і тепломереж з підземним прокладанням. Труби тепломережі знаходяться в експлуатації більш 20 років, мають велику кількість пошкоджень ізоляції, відпрацювали свій нормативний термін експлуатації, знаходяться в технічно незадовільному стані, що загрожує аварійними ситуаціями при проходженні опалювального сезону 2018-2019рр.

В зв’язку з тим, що дані тепломережі прокладені на низьких опорах, на них проводять вільний час молодь та люди без певного місця проживання, що викликає незадоволення мешканців цього житлового будинку. На протязі 2017 року до КП «Павлоградтеплоенерго» надійшло більш 10 скарг з вимогою замінити дану тепломережу.

Зношеність теплових мереж  на даній території   сягає  73,7%,  втрати в  мережах  склали за 2017 рік 14,90 %. В зв’язку з цим   споживачі не отримують достатнього тепла, а це викликає  незадоволення серед мешканців.

Зважаючи на вищевказане виникла необхідність заміни дільниці теплової мережі вздовж  житлового будинку по вул. Комарова, 13а  на попередньо ізольовані труби, Ø 219мм – 210м, Ø76мм – 50м, Ø57мм – 50м  що надасть можливість зменшити втрати теплоносія до 1,5%. Планується виконати прокладання трубопроводів опалення в підземному виконанні з використанням попередньо ізольованих труб.

Мета заміни трубопроводів опалення полягає у суттєвому покращенні якості теплозабезпечення населення, зменшенню річних втрат теплової енергії в зовнішніх теплових мережах, запобіганню виникнення аварійних ситуацій при проходженні опалювального сезону, збільшення строку служби теплової мережі в декілька разів.

Планом робіт передбачено  заміну теплових мереж загальною протяжністю 310 м попередньоізольованою трубою.

Демонтовані трубопроводи опалення будуть використовуватися для виготовлення та встановлення  металевих конструкцій для подальшої експлуатації.

У результаті впровадження заходу інвестиційної програми на 2018р. з заміни дільниці теплових мереж  вздовж  житлового будинку  по вул. Комарова, 13а  на попередньо ізольовані труби відбудеться економія паливно-енергетичних ресурсів – 1,98 т.у.п.; економічний ефект складає – 55,95 тис.грн.

Детальні розрахунки техніко-економічного обґрунтування наведено.