Заходи з виробництва теплової енергії

Згідно «Інвестиційної програми підприємства на період з  01 жовтня 2023 року по 30 вересня 2024 року»

4.1. Заміна котельні  «ІОЦ», по вул. Полтавська, 90А

шляхом встановлення сучасної блочно-модульної котельні

(розробка проектно-кошторисної документації)

Заходом передбачається розроблення проектно-кошторисної документації на реалізацію робіт запланованих для підвищення ефективності, надійності та екологічної безпеки, автоматизації процесу виробництва теплової енергії, зниження витрат газу та електроенергії, застосування новітніх технологій за рахунок заміни котельні, яка повністю відпрацювала свій ресурс,  шляхом встановлення сучасної блочно-модульної котельні.

Встановлення сучасної блочно-модульної котельні суттєво покращить та збільшить  ресурс виробництва якісної теплової енергії, підвищить її ККД та зменшить витрати палива на одиницю виробленого тепла, а також автоматизує процеси відпуску теплової енергії. Що дозволить покращити рівень надання послуг споживачам теплової енергії, зменшити експлуатаційні витрати за рахунок зменшення кількості аварій на котельні та відмов у роботі обладнання, отримати економію паливно-енергетичних ресурсів та заощадити їх споживання в житлових будинках, бюджетних установах та організаціях.

Вартість заходу 844,40 тис.грн.

4.1.2. Інформація про загальний техніко-економічний

стан котельні «ІОЦ»

Котельня «ІОЦ» розташована за адресою вул. Полтавська, 90А,  введена в експлуатацію у 1983 році. Споживачами теплової енергії є мешканці мікрорайону ІОЦ:  10 житлових будинки, 1 лікувальний заклад, 1 дитячий навчальний заклад,  та 3 не бюджетні будівлі.

Опалювальна площа складає: житловий фонд – 13678,94 м2, об’єкти соціальної сфери – 4272,9 м2, інші споживачі – 7247,50м2.

Встановлена потужність котельні становить – 3,552 Гкал/год, приєднане навантаження складає 1,948 Гкал/год. Загальна довжина теплових мереж від котельні «ІОЦ» в двотрубному обчисленні складає 1,377 км. Через тривалий термін експлуатації трубопроводи опалення фізично зношені та потребують заміни. Фактичні втрати теплової енергії у минулому році склали 0,372тис.Гкал.

В якості палива використовується природний газ. Котельня обладнана приладом комерційного обліку природного газу (по якому здійснюються фінансові розрахунки з газопостачальними організаціями).Прилад комерційного обліку природного газу проходить періодичну повірку.

В котельні встановлено шість котлів типу НІІСТУ-5 Криворізького заводу сантехнічних виробів , які обладнані подовими пальниками типу СНГ-22. Номінальна потужність котлів НІІСТУ-5 №1 (№2, №3,№4,№5,№6) згідно паспортних даних становить – 3,552 Гкал/год. (4,131 МВт). Котлоагрегати, які встановлено на котельні, знаходяться в експлуатації понад 28 років та вже відпрацювали свій нормативний термін експлуатації. Внаслідок цього котли працюють неефективно та мають низький ККД. На сьогоднішній день існуючий ККД котлів НІІСТУ-5 №1,№2,№3,№4,№5,№6 становить – 89%.

Кожен з котлів НІІСТУ-5 обладнаний пальниками із застарілою конструкцією по засобу спалювання газу. Все допоміжне обладнання та устаткування котельні також фізично зношене та морально застаріле, знаходиться в незадовільному технічному стані та потребує заміни.

Система управління котлами здійснюється в ручному режимі. Управління роботою технологічного обладнання (включення/виключення) обслуговуючим персоналом виконується вручну.

4.1.3. Обґрунтування необхідності та доцільності

впровадження заходу

На котельні «ІОЦ» встановлено застарілі котли типу НІІСТУ-5 та застаріле насосне обладнання. Котельня має низький ККД та високий рівень споживання електроенергії.

На момент проектування система управління котлами здійснюється технічним персоналом  в ручному режимі. Управління роботою технологічного обладнання (включення/виключення) обслуговуючим персоналом виконується також вручну.

Дану котельню нерентабельно частково  модернізувати сучасним обладнанням зі збереженням морально та технічно застарілих котлоагрегатів, тягодутьєвих систем, застарілих пальникових пристроїв,  насосного обладнання, системи ХВО та відсутністю  деараційних установок, які вийшли зі строю та ремонту не підлягають. Котельня  відпрацювала свої нормативні термін.

У існуючому становищі котельні  її технічно неможливо автоматизувати.

Також є постійна потреба в утримувані будівлі. Будівля котельні знаходиться в у незадовільному стані та потребує перекриття покрівлі, заміну скління, укріплення та ремонт стін та фундаменту, фарбування приміщення та  обладнання, опалення приміщення в опалювальний період. При ремонтних роботах є потреба в використанні засобів механізації, які також потребують оновлення, є потреба встановлення вантажопідіймальних пристроїв для монтажно- демонтажних робіт.

Все це потребує значних ресурсів та значної кількості  технічного персоналу.

Для оптимізації роботи котельні з метою підвищення економічної та екологічної ефективності, для автоматизації процесів відпуску теплової енергії, для зменшення споживання газу, для якісного та безперебійного постачання теплової енергії, а також з метою збільшення ККД котлів необхідно встановити сучасну блочно-модульну котельню потужністю 2 800 кВт (остаточну потужність визначить проектна організація), яка буде працювати в автоматичному режимі для забезпечення потреб абонентів в тепловій енергії.

Також слід відзначити що сучасні модульні котельні обладнанні енергоефективним обладнанням що дозволить економити енергоносії не лише за рахунок автоматизації, а також завдяки більш високому ККД обладнання.

Для обґрунтування реалізації робіт по встановленню блочно-модульної котельні та доцільності даного заходу потрібно розроблення проектно-кошторисної документації на встановлення сучасної блочно-модульної котельні.

Завданням проектно- кошторисної документації є:

- опис зовнішніх та внутрішніх умов, в яких відбувається реалізація проекту;

- встановити трудові, фінансові та матеріальні ресурси, які необхідні для застосування проекту;

- підібрати та обґрунтувати вибір блочно-модульної котельні , технологічних процесів та рішень для реалізації проекту;

- зробити прогноз результатів від впровадження обраної блочно-модульної котельні, та необхідного обладнання;

- за допомогою розрахунків підтвердити економічну та  екологічну ефективність розробленого проекту;

- описати ризики (за наявності), що супроводжує проект, та способи зведення до мінімуму їх негативного впливу.

4.1.4. Автоматизація блочно-модульної котельні

Рівень автоматизації блочно-модульної котельні забезпечує безперебійну роботу всього обладнання без постійної присутності та контролю чергового оператора. Автоматика забезпечує роботу об'єкта за температурним графіком залежно від погодних умов. Система сигналізації інформує про всі нештатні ситуації, а сучасна автоматика надійно захищає обладнання від аварій. У разі виникнення витоків газу або відхилення значень контрольованих параметрів від заданих система безпеки для запобігання аварійним ситуаціям автоматично припиняє подачу газу.

4.1.5. Охорона навколишнього середовища

Установка модульної котельні сприяє зниженню рівня забруднення навколишнього середовища, зниженню кількості шкідливих речовин, що викидаються, підвищенню ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів.

Потенціал зменшення викидів за рахунок економії  газу - 47,76 т.СО2, за рахунок економії електроенергії -  10,04 т.СО2. Загальний очікуваний екологічний ефект - 96,65 т.СО2

4.1.6.  Очікуваний потенціал економії від встановлення

блочно-модульної котельні .

Після встановлення блочно-модульної котельні очікується зменшення аварійності об’єкту теплопостачання, підвищення надійності надання послуг з централізованого теплопостачання, оптимізація витрат підприємства за рахунок зменшення витрат на енергоресурси, ремонти, та оплату праці, можливість автоматизації технологічних процесів.

Приблизний економічний потенціал від встановлення блочно-модульної котельні :

Потенціал економії газу - 47,76 тис.куб.м.;

Потенціал економії Електроенергії -  10,04 кВт*год.

Зменшення витрат на фонд оплати праці - 493,1 тис.грн.

Зменшення витрат на поточні ремонти - 32,24 тис.грн.

Зменшення витрат на капітальні ремонти прогноз з урахуванням технічного стану обладнання - 336 тис.грн.

Загальна економія від впровадження проекту - 1525,15 тис.грн.

Простий приблизний термін окупності проекту – 13 роки.

Остаточний економічний ефект буде указаний у проектно-кошторисної документації.

4.2. Заміна котельні  «81-го кварталу», по вул. Шевченко, 136 Б

шляхом встановлення сучасної блочно-модульної котельні

(розробка проектно-кошторисної документації)

Заходом передбачається розроблення проектно-кошторисної документації на реалізацію робіт запланованих для підвищення ефективності, надійності та екологічної безпеки, автоматизації процесу виробництва теплової енергії, зниження витрат газу та електроенергії, застосування новітніх технологій за рахунок заміни котельні, яка повністю відпрацювала свій ресурс,  шляхом встановлення сучасної блочно-модульної котельні.

Встановлення сучасної блочно-модульної котельні суттєво покращить та збільшить  ресурс виробництва якісної теплової енергії, підвищить її ККД та зменшить витрати палива на одиницю виробленого тепла, а також автоматизує процеси відпуску теплової енергії. Що дозволить покращити рівень надання послуг споживачам теплової енергії, зменшити експлуатаційні витрати за рахунок зменшення кількості аварій на котельні та відмов у роботі обладнання, отримати економію паливно-енергетичних ресурсів та заощадити їх споживання в житлових будинках, бюджетних установах та організаціях.

Вартість заходу 844,40 тис.грн.

4.1.2. Інформація про загальний техніко-економічний

стан котельні «81-го кварталу»

Котельня «81-го кварталу » розташована за адресою вул. Шевченко, 136Б ,  введена в експлуатацію у 1961 році. Споживачами теплової енергії є мешканці мікрорайону 81- кварталу:  9 житлових будинків, 6 бюджетних закладів, та 2 не бюджетні будівлі.

Опалювальна площа складає: житловий фонд – 11000,2 м2, об’єкти соціальної сфери – 1712,9 м2, інші споживачі – 2223,50 м2.

Встановлена потужність котельні становить – 3,964 Гкал/год, приєднане навантаження складає 1,963 Гкал/год. Загальна довжина теплових мереж від котельні «81-го кварталу » в двотрубному обчисленні складає 1,58 км. Через тривалий термін експлуатації трубопроводи опалення фізично зношені та потребують заміни. Фактичні втрати теплової енергії у минулому році склали 0,557 тис. Гкал.

В якості палива використовується природний газ. Котельня обладнана приладом комерційного обліку природного газу (по якому здійснюються фінансові розрахунки з газопостачальними організаціями).Прилад комерційного обліку природного газу проходить періодичну повірку.

В котельні встановлено шість котлів типу НІІСТУ-5 Комсомольського котельного заводу, які обладнані подовими пальниками типу СНГ-22. Номінальна потужність котлів НІІСТУ-5 №1 (№2, №3,№4,№5,№6,№7,№8) згідно паспортних даних становить – 3,964 Гкал/год. (4,61 МВт). Котлоагрегати, які встановлено на котельні, знаходяться в експлуатації понад 25 років та вже відпрацювали свій нормативний термін експлуатації. Внаслідок цього котли працюють неефективно та мають низький ККД. На сьогоднішній день існуючий ККД котлів НІІСТУ-5 №1,№2,№3,№4,№5,№6,№7,№8 становить – 89%.

Кожен з котлів НІІСТУ-5 обладнаний пальниками із застарілою конструкцією по засобу спалювання газу. Все допоміжне обладнання та устаткування котельні також фізично зношене та морально застаріле, знаходиться в незадовільному технічному стані та потребує заміни.

Система управління котлами здійснюється в ручному режимі. Управління роботою технологічного обладнання (включення/виключення) обслуговуючим персоналом виконується вручну.

4.1.3. Обґрунтування необхідності та доцільності

впровадження заходу

На котельні «81-го кварталу» встановлено застарілі котли типу НІІСТУ-5 та застаріле насосне обладнання. Котельня має низький ККД та високий рівень споживання електроенергії.

На момент проектування система управління котлами здійснюється технічним персоналом  в ручному режимі. Управління роботою технологічного обладнання (включення/виключення) обслуговуючим персоналом виконується також вручну.

Дану котельню нерентабельно частково  модернізувати сучасним обладнанням зі збереженням морально та технічно застарілих котлоагрегатів, тягодутьєвих систем, застарілих пальникових пристроїв,  насосного обладнання, системи ХВО та відсутністю  деараційних установок, які вийшли зі строю та ремонту не підлягають. Котельня  відпрацювала свої нормативні термін.

У існуючому становищі котельні  її технічно неможливо автоматизувати.

Також є постійна потреба в утримувані будівлі. Будівля котельні знаходиться в у незадовільному стані та потребує перекриття покрівлі, заміну скління, укріплення та ремонт стін та фундаменту, фарбування приміщення та  обладнання, опалення приміщення в опалювальний період. При ремонтних роботах є потреба в використанні засобів механізації, які також потребують оновлення, є потреба встановлення вантажопідіймальних пристроїв для монтажно- демонтажних робіт.

Все це потребує значних ресурсів та значної кількості  технічного персоналу.

Для оптимізації роботи котельні з метою підвищення економічної та екологічної ефективності, для автоматизації процесів відпуску теплової енергії, для зменшення споживання газу, для якісного та безперебійного постачання теплової енергії, а також з метою збільшення ККД котлів необхідно встановити сучасну блочно-модульну котельню потужністю 2 800 кВт (остаточну потужність визначить проектна організація), яка буде працювати в автоматичному режимі для забезпечення потреб абонентів в тепловій енергії.

Також слід відзначити що сучасні модульні котельні обладнанні енергоефективним обладнанням що дозволить економити енергоносії не лише за рахунок автоматизації, а також завдяки більш високому ККД обладнання.

Для обґрунтування реалізації робіт по встановленню блочно-модульної котельні та доцільності даного заходу потрібно розроблення проектно-кошторисної документації на встановлення сучасної блочно-модульної котельні.

Завданням проектно- кошторисної документації є:

- опис зовнішніх та внутрішніх умов, в яких відбувається реалізація проекту;

- встановити трудові, фінансові та матеріальні ресурси, які необхідні для застосування проекту;

- підібрати та обґрунтувати вибір блочно-модульної котельні , технологічних процесів та рішень для реалізації проекту;

- зробити прогноз результатів від впровадження обраної блочно-модульної котельні, та необхідного обладнання;

- за допомогою розрахунків підтвердити економічну та  екологічну ефективність розробленого проекту;

- описати ризики (за наявності), що супроводжує проект, та способи зведення до мінімуму їх негативного впливу.

4.1.4. Автоматизація блочно-модульної котельні

Рівень автоматизації блочно-модульної котельні забезпечує безперебійну роботу всього обладнання без постійної присутності та контролю чергового оператора. Автоматика забезпечує роботу об'єкта за температурним графіком залежно від погодних умов. Система сигналізації інформує про всі нештатні ситуації, а сучасна автоматика надійно захищає обладнання від аварій. У разі виникнення витоків газу або відхилення значень контрольованих параметрів від заданих система безпеки для запобігання аварійним ситуаціям автоматично припиняє подачу газу.

4.1.5. Охорона навколишнього середовища

Установка модульної котельні сприяє зниженню рівня забруднення навколишнього середовища, зниженню кількості шкідливих речовин, що викидаються, підвищенню ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів.

Потенціал зменшення викидів за рахунок економії  газу - 31,34 т.СО2, за рахунок економії електроенергії -  21,78 т.СО2. Загальний очікуваний екологічний ефект - 69,81 т.СО2

4.1.6.  Очікуваний потенціал економії від встановлення

блочно-модульної котельні .

Після встановлення блочно-модульної котельні очікується зменшення аварійності об’єкту теплопостачання, підвищення надійності надання послуг з централізованого теплопостачання, оптимізація витрат підприємства за рахунок зменшення витрат на енергоресурси, ремонти, та оплату праці, можливість автоматизації технологічних процесів.

Приблизний економічний потенціал від встановлення блочно-модульної котельні :

Потенціал економії газу - 31,34 тис.куб.м.;

Потенціал економії електроенергії -  21,78 кВт*год.;

Зменшення витрат на фонд оплати праці - 406,57 тис.грн.;

Зменшення витрат на поточні ремонти - 113,85 тис.грн.;

Зменшення витрат на капітальні ремонти прогноз з урахуванням технічного стану обладнання - 354 тис.грн.

Загальна економія від впровадження проекту - 1368,28 тис.грн.

Простий термін окупності проекту - 14,5 роки.

Остаточний економічний ефект та термін окупності буде указаний у проектно-кошторисної документації.