Заходи з транспортування  теплової енергії

Згідно «Інвестиційної програми підприємства на період з  01 жовтня 2023 року по 30 вересня 2024 року»

5.1. Реконструкція ділянки теплової мережі від котельні 4-го МКР

(за адресою: Дніпропетровська обл., м. Павлоград, вул. Будівельна, 1А)

(розробка проектно-кошторисної документації)

Серйозною проблемою теплопостачання нашого підприємства в цілому і, зокрема, в вищевказаній дільниці є низька надійність тепломереж і їх незадовільна теплоізоляція, яка зумовлює великі втрати тепла, істотні економічні затрати внаслідок частих аварій і значних об’ємів ремонтних робіт.

Заходом передбачається розроблення проектно-кошторисної документації на реалізацію робіт запланованих для підвищення ефективності, надійності процесу транспортування теплової енергії, зниження витрат на аварійні ремонти по ліквідації поривів та відновленню теплоізоляції, зниження витрат  газу та електроенергії на нагрівання та транспортування теплоносія за рахунок виключення втрат теплоносія , застосування новітніх технологій за рахунок заміни ділянки трубопроводу опалення , яка повністю відпрацювала свій ресурс,  шляхом встановлення попередньо ізольовані труб опалення, які мають захисне покриття.

Заміна магістральної ділянки тепломережі від котельні 4-го МКР протяжністю 1135 м ( у двотрубному обчислюванні) суттєво покращить та збільшить  ресурс мережі транспортування теплової енергії к споживачам , підвищить її ККД за рахунок зниження витрат теплоносія при поривах на тепломережах, та за рахунок цього зменшить витрати палива на одиницю виробленого тепла. Що дозволить покращити рівень надання послуг споживачам теплової енергії, зменшити експлуатаційні витрати за рахунок зменшення кількості аварій на теплових мережах, отримати економію паливно-енергетичних ресурсів та заощадити їх споживання в житлових будинках, бюджетних установах та організаціях.

Вартість заходу 354,879 тис.грн.

5.1.1. Інформація про загальний техніко-економічний

стан ділянки теплової мережі від котельні 4-го МКР та обґрунтування необхідності та доцільності впровадження заходу

Теплова мережа була побудована у 1969 році, введена в експлуатацію разом з котельнею, та є вкрай важливою, так як транспортує близько 50% теплової енергії від котельні 4-го МКР до споживачів для потреб опалення. Дана гілка опалює будинки та установи району «Ливмаш».

Ділянка від котельні 4-го МКР до житлового будинку по вул. Преображенська,14 протяжністю 1135м (2-х трубна), прокладена надземним способом на металевих опорах, блоках, ізоляція зі скловати, мінеральної вати, ламелії, обгорнуті пластом.

Тепломережа що підлягає реконструкції  складається з ділянок труб опалення: ø 57мм-10м; ø89мм-70м; ø108 мм- 73м ; ø219м- 708м; ø325-274м, та має 32 запірні арматури.

Нормативний термін експлуатації теплової мережі 25 років. Станом на 2023 рік ділянка знаходиться в експлуатації від 40 до 54 років, повністю відпрацювала свій ресурс.

Тепломережа має велику кількість пошкоджень ізоляції, відпрацювала свій нормативний термін експлуатації, знаходяться в технічно незадовільному стані, що загрожує аварійними ситуаціями при проходженні опалювального сезону 2023-2024 рр.

На даній ділянці магістрального надземного трубопроводу в опалювальний сезон 2022-2023 рр. були ліквідовані пориви з накладанням латок та хомутів, а також при проведенні гідравлічних випробуваннях були виявлені тріщини у зварних швах. Зношеність теплових мереж на даній гілці  сягає 73,2%.

Зважаючи на вищевказане, є необхідність замінити ділянку магістрального надземного трубопроводу, та вводів на житлові будинки по вул. Європейська,6, вул.Європейська,4, Преображенська,22, Європейська,2, Преображенська,13, Преображенська,14 та «Вузол зв'язку», з заміною запірної арматури , на сучасні попередньо ізольовані труби опалення протяжністю 1135м.

Демонтовані трубопроводи опалення частково будуть використовуватися для виготовлення та встановлення металевих конструкцій для подальшої експлуатації.

Для обґрунтування реалізації робіт по реконструкції тепломережі та доцільності даного заходу необхідно розробити проектно-кошторисну документацію на реконструкцію мережі опалення від котельні «4–го МКР», з урахуванням потреб заміни вводів на житлові будинки підключені від даної гілки, заміни запірної арматури, визначенні потрібного діаметра попередньо ізольованої труби опалення, методів демонтажу та монтажу тепломережі, для визначення усіх затрат на виконання робіт та розрахунку економічного ефекту.

Завданням проектно- кошторисної документації є:

-	опис зовнішніх та внутрішніх умов, в яких відбувається реалізація проекту;

-	встановити трудові, фінансові та матеріальні ресурси, які необхідні для застосування проекту;

-	підібрати та обґрунтувати вибір труб опалення, ізоляції, запірної арматури, встановлення спусків, розміщення та будівництво теплових камер за потреби, технологічних процесів та рішень для реалізації проекту;

-        зробити гідравлічний розрахунок мережі опалення;

-	зробити прогноз результатів від впровадження даного заходу;

-	за допомогою розрахунків підтвердити економічну та  екологічну ефективність розробленого проекту;

-	 описати ризики (за наявності), що супроводжує проект, та способи зведення до мінімуму їх негативного впливу.

5.1.2.  Очікуваний потенціал економії від заміни  ділянки тепломережі на попередньо теплоізольовані труби

Заміна магістральної ділянки тепломережі від котельні 4-го МКР суттєво покращить та збільшить  ресурс мережі транспортування теплової енергії к споживачам , підвищить її ККД за рахунок зниження витрат теплоносія при поривах на тепломережах, та за рахунок цього зменшить витрати палива на одиницю виробленого тепла. Що дозволить покращити рівень надання послуг споживачам теплової енергії, зменшити експлуатаційні витрати за рахунок зменшення кількості аварій на теплових мережах, отримати економію паливно-енергетичних ресурсів та заощадити їх споживання в житлових будинках, бюджетних установах та організаціях.

У результаті заміни дільниці магістрального трубопроводу опалення протяжністю 1135 м ( у двотрубному вимірі) на попередньо теплоізольовані труби, відбудеться приблизна економія:

Потенціал економії паливно-енергетичних ресурсів – 18,72т.у.п.;

Потенціал економія від впровадження проекту складає 724,70 тис.грн/рік.;

Простий приблизний термін окупності проекту – 242,23міс (20,18 років).

Приблизні розрахунки техніко-економічного обґрунтування наведено.

Остаточний економічний ефект буде указаний у проектно-кошторисної документації.

5.2. Реконструкція ділянки теплової мережі від котельні сел. «Нове»             (за адресою: Дніпропетровська обл., м. Павлоград, вул. С.Корольова,10 )

(розробка проектно-кошторисної документації)

Серйозною проблемою теплопостачання нашого підприємства в цілому і, зокрема, в вищевказаній дільниці є низька надійність тепломереж і їх незадовільна теплоізоляція, яка зумовлює великі втрати тепла, істотні економічні затрати внаслідок частих аварій і значних об’ємів ремонтних робіт.

Заходом передбачається розроблення проектно-кошторисної документації на реалізацію робіт запланованих для підвищення ефективності, надійності процесу транспортування теплової енергії, зниження витрат на аварійні ремонти по ліквідації поривів та відновленню теплоізоляції, зниження витрат  газу та електроенергії на нагрівання та транспортування теплоносія за рахунок виключення втрат теплоносія , застосування новітніх технологій за рахунок заміни ділянки трубопроводу опалення , яка повністю відпрацювала свій ресурс,  шляхом встановлення попередньо ізольовані труб опалення, які мають захисне покриття.

Заміна магістральної ділянки тепломережі від котельні сел. «Нове» ø530 мм протяжністю 1335 м (у двотрубному обчислюванні) суттєво покращить та збільшить  ресурс мережі транспортування теплової енергії к споживачам , підвищить її ККД за рахунок зниження витрат теплоносія при поривах на тепломережах, та за рахунок цього зменшить витрати палива на одиницю виробленого тепла. Що дозволить покращити рівень надання послуг споживачам теплової енергії, зменшити експлуатаційні витрати за рахунок зменшення кількості аварій на теплових мережах, отримати економію паливно-енергетичних ресурсів та заощадити їх споживання в житлових будинках, бюджетних установах та організаціях.

Вартість заходу 354,879 тис.грн.

5.2.1. Інформація про загальний техніко-економічний

стан ділянки теплової мережі  від котельні сел. «Нове»  та обґрунтування необхідності та доцільності впровадження заходу

Теплова мережа була побудована у 1984 році, та є вкрай важливою, так як є магістральною та транспортує більше 50% теплової енергії від котельні «сел. «Нове»» до споживачів для потреб опалення. Дана ділянка опалює будинки та установи району «ПЗТО».

Ділянка від арки по вул. Кравченко вздовж вул. Промислова до  теплової камери за перетином вул. Промислова з вул. Леоніда Каденюка, далі від теплової камери вздовж вул. Леоніда Каденюка за перетин з вул. Войнової протяжністю 1335м, ø530 мм, 2-х трубна, прокладена підземним способом, в непрохідних каналах, ізоляція зі скловати, мінеральної вати, обгорнуті пластом. Робочий тиск на виході 6,0 кгс/см2.

Пориви на даній ділянці усуваються щорічно, після обов'язкових гідравлічних випробувань теплових мереж.

Практично на усіх ділянках теплових мереж при усуненні поривів виявлений критичний стан трубопроводів, ізоляційного покрову -утеплювача, лотків та плит перекриття. Стан теплової ізоляції незадовільний, так як в наслідок виникнення аварій та ремонтних робіт по їх ліквідації вода потрапляла до лотків, внаслідок чого ізоляція втратила свої властивості і не виконує свого призначення в повному обсязі.

Подальша експлуатація теплових мереж у такому технічному стані призводить до збільшення втрат теплової енергії в теплових мережах, поривів і як наслідок погіршення якості теплопостачання.

Тепломережа що підлягає реконструкції  складається з ділянок труб опалення ø 530мм-1335м, та має 8 запірних арматур. На ділянці в наявності 6 компенсаторів з туби ø530 мм, та чотири теплові камери , які також потребують реконструкції.

Нормативний термін експлуатації теплової мережі 25 років. Станом на 2023 рік ділянка знаходиться в експлуатації 39 років, повністю відпрацювала свій ресурс.

Тепломережа відпрацювала свій нормативний термін експлуатації, знаходяться в технічно незадовільному стані, що загрожує аварійними ситуаціями при проходженні опалювального сезону 2023-2024 рр.

Зважаючи на вищевказане, є необхідність замінити ділянку магістрального надземного трубопроводу, з заміною запірної арматури, на сучасні попередньо ізольовані труби опалення протяжністю 1335м, та заміною компенсаторів (протяжність компенсаторів  входить до загальної протяжності ділянки 1135м), та реконструкції теплових камер , з встановленням спускників (з необхідності).

Демонтовані трубопроводи опалення частково будуть використовуватися для виготовлення та встановлення металевих конструкцій для подальшої експлуатації.

Для обґрунтування реалізації робіт по реконструкції тепломережі та доцільності даного заходу необхідно розробити проектно-кошторисну документацію на реконструкцію мережі опалення від котельні «сел. «Нове», з урахуванням заміни запірної арматури, визначенні потрібного діаметра попередньо ізольованої труби опалення, методів демонтажу та монтажу тепломережі, реконструкції теплових камер та встановлення спускників ( з необхідністю) для визначення усіх затрат на виконання робіт та розрахунку економічного ефекту.

Завданням проектно- кошторисної документації є:

-	опис зовнішніх та внутрішніх умов, в яких відбувається реалізація проекту;

-	встановити трудові, фінансові та матеріальні ресурси, які необхідні для застосування проекту;

-	підібрати та обґрунтувати вибір труб опалення, ізоляції, запірної арматури, встановлення спусків, розміщення та будівництво теплових камер за потреби, технологічних процесів та рішень для реалізації проекту;

-        зробити гідравлічний розрахунок теплової мережі;

-	зробити прогноз результатів від впровадження даного заходу;

-	за допомогою розрахунків підтвердити економічну та  екологічну ефективність розробленого проекту;

-	 описати ризики (за наявності), що супроводжує проект, та способи зведення до мінімуму їх негативного впливу.

5.2.2.  Очікуваний потенціал економії від заміни  ділянки тепломережі на попередньо теплоізольовані труби

Заміна магістральної ділянки тепломережі від котельні сел. «Нове»  суттєво покращить та збільшить  ресурс мережі транспортування теплової енергії к споживачам , підвищить її ККД за рахунок зниження витрат теплоносія при поривах на тепломережах, та за рахунок цього зменшить витрати палива на одиницю виробленого тепла. Що дозволить покращити рівень надання послуг споживачам теплової енергії, зменшити експлуатаційні витрати за рахунок зменшення кількості аварій на теплових мережах, отримати економію паливно-енергетичних ресурсів та заощадити їх споживання в житлових будинках, бюджетних установах та організаціях.

У результаті заміни дільниці магістрального трубопроводу опалення ø530 мм  протяжністю 1335 м ( у двотрубному вимірі) на попередньо теплоізольовані труби, відбудеться приблизна економія:

Потенціал економії паливно-енергетичних ресурсів – 98,59 т.у.п.;

Потенціал економія від впровадження проекту складає 2668,45 тис.грн/рік.;

Простий приблизний термін окупності проекту – 217,74 міс (18,14 років).

Приблизні розрахунки техніко-економічного обґрунтування наведено.

Остаточний економічний ефект буде указаний у проектно-кошторисної документації.

5.3. Реконструкція ділянки теплової мережі  від котельні

«№ 15 сел. 18-го Вересня»

(за адресою: Дніпропетровська обл., м. Павлоград, вул. Заводська, 40)

(розробка проектно-кошторисної документації)

Серйозною проблемою теплопостачання нашого підприємства в цілому і, зокрема, в вищевказаній дільниці є низька надійність тепломереж і їх незадовільна теплоізоляція, яка зумовлює великі втрати тепла, істотні економічні затрати внаслідок частих аварій і значних об’ємів ремонтних робіт.

Заходом передбачається розроблення проектно-кошторисної документації на реалізацію робіт запланованих для підвищення ефективності, надійності процесу транспортування теплової енергії, зниження витрат на аварійні ремонти по ліквідації поривів та відновленню теплоізоляції, зниження витрат  газу та електроенергії на нагрівання та транспортування теплоносія за рахунок виключення втрат теплоносія , застосування новітніх технологій за рахунок заміни ділянки трубопроводу опалення , яка повністю відпрацювала свій ресурс,  шляхом встановлення попередньо ізольовані труб опалення, які мають захисне покриття.

Заміна магістральної ділянки тепломережі від котельні « №15 сел. 18-го Вересня» протяжністю 1462 м ( у двотрубному обчислюванні) суттєво покращить та збільшить  ресурс мережі транспортування теплової енергії к споживачам , підвищить її ККД за рахунок зниження витрат теплоносія при поривах на тепломережах, та за рахунок цього зменшить витрати палива на одиницю виробленого тепла. Що дозволить покращити рівень надання послуг споживачам теплової енергії, зменшити експлуатаційні витрати за рахунок зменшення кількості аварій на теплових мережах, отримати економію паливно-енергетичних ресурсів та заощадити їх споживання в житлових будинках, бюджетних установах та організаціях.

Вартість заходу 354,879 тис.грн.

5.3.1. Інформація про загальний техніко-економічний

стан ділянки теплової мережі від котельні « №15 сел. 18-го Вересня» та обґрунтування необхідності та доцільності впровадження заходу

Теплова мережа від котельні « №15 сел. 18-го Вересня» до вул.Кільцева,1 є вкрай важливою, так як транспортує близько 50% теплової енергії від котельні     « №15 сел. 18-го Вересня » до споживачів для потреб опалення. Дана ділянка опалює будинки та установи району «сел. 18-го Вересня».

Ділянка від котельні « №15 сел. 18-го Вересня» до житлового будинку по вул. Кільцева,1 протяжністю 1462м, 2-х трубна, прокладена надземним способом на металевих опорах, блоках, ізоляція зі скловати, мінеральної вати, ламелії, обгорнуті пластом. Робочий тиск на виході 6,0 кгс/см2.

Тепломережа що підлягає реконструкції  складається з ділянок труб опалення: ø89мм-181м; ø108 мм- 178м ; ø159-172м; ø219м- 273м; ø273-633м; ø325-25м та має 46 запірних арматур.

Нормативний термін експлуатації теплової мережі 25 років. Станом на 2023 рік ділянка знаходиться в експлуатації більше 25 років, та повністю відпрацювала свій ресурс. Пориви на даній ділянці усуваються щорічно, після обов'язкових гідравлічних випробувань теплових мереж. Також за стан воєнного часу були пошкодження інфраструктури району сел. 18-го Вересня, що сприяли погіршенню стану тепломережі даної ділянки. В опалювальний сезон 2022-2023 рр. були ліквідовані пориви з накладанням латок та хомутів, а також при проведенні гідравлічних випробуваннях були виявлені тріщини у зварних швах

Тепломережа має велику кількість пошкоджень ізоляції, відпрацювала свій нормативний термін експлуатації, знаходяться в технічно незадовільному стані, що загрожує аварійними ситуаціями при проходженні опалювального сезону 2023-2024 рр.

Зважаючи на вищевказане, є необхідність замінити ділянку магістрального надземного трубопроводу, та вводів на житлові будинки по вул.Заводська,47, Заводська,39, Заводська,33, Кільцева,7, Кільцева,6, Кільцева,4, Кільцева,3, Кільцева,2, Кільцева,1 та  воєнну частину сел. 18-го Вересня, заклад дошкільної освіти №47, ліцей №11ПМР,  з заміною запірної арматури, на сучасні попередньо ізольовані труби опалення протяжністю 1462м.

Демонтовані трубопроводи опалення частково будуть використовуватися для виготовлення та встановлення металевих конструкцій для подальшої експлуатації.

Для обґрунтування реалізації робіт по реконструкції тепломережі та доцільності даного заходу необхідно розробити проектно-кошторисну документацію на реконструкцію мережі опалення від котельні « №15 сел. 18-го Вересня», з урахуванням потреб заміни вводів на житлові будинки підключені від даної гілки, заміни запірної арматури, визначенні потрібного діаметра попередньо ізольованої труби опалення, методів демонтажу та монтажу тепломережі, для визначення усіх затрат на виконання робіт та розрахунку економічного ефекту.

Завданням проектно- кошторисної документації є:

-	опис зовнішніх та внутрішніх умов, в яких відбувається реалізація проекту;

-	встановити трудові, фінансові та матеріальні ресурси, які необхідні для застосування проекту;

-	підібрати та обґрунтувати вибір труб опалення, ізоляції, запірної арматури, встановлення спусків, розміщення та будівництво теплових камер за потреби, технологічних процесів та рішень для реалізації проекту;

-        зробити гідравлічний розрахунок теплової мережі;

-	зробити прогноз результатів від впровадження даного заходу;

-	за допомогою розрахунків підтвердити економічну та  екологічну ефективність розробленого проекту;

-	 описати ризики (за наявності), що супроводжує проект, та способи зведення до мінімуму їх негативного впливу.

5.3.2.  Очікуваний потенціал економії від заміни  ділянки тепломережі на попередньо теплоізольовані труби

Заміна магістральної ділянки тепломережі від котельні «№15 сел. 18-го Вересня»  суттєво покращить та збільшить  ресурс мережі транспортування теплової енергії к споживачам , підвищить її ККД за рахунок зниження витрат теплоносія при поривах на тепломережах, та за рахунок цього зменшить витрати палива на одиницю виробленого тепла. Що дозволить покращити рівень надання послуг споживачам теплової енергії, зменшити експлуатаційні витрати за рахунок зменшення кількості аварій на теплових мережах, отримати економію паливно-енергетичних ресурсів та заощадити їх споживання в житлових будинках, бюджетних установах та організаціях.

У результаті заміни дільниці магістрального трубопроводу опалення  протяжністю 1462 м ( у двотрубному вимірі) на попередньо теплоізольовані труби, відбудеться приблизна економія:

Потенціал економії паливно-енергетичних ресурсів – 121,62 т.у.п.;

Потенціал економія від впровадження проекту складає 1581,35 тис.грн/рік.;

Простий приблизний термін окупності проекту – 128,03 міс (10,67 років).

Приблизні розрахунки техніко-економічного обґрунтування наведено.

Остаточний економічний ефект буде указаний у проектно-кошторисної документації.

5.4. Реконструкція ділянки теплової мережі  від котельні «37-го кварталу »

(за адресою: Дніпропетровська обл., м. Павлоград, вул. Центральна,21 А)  (розробка проектно-кошторисної документації)

Серйозною проблемою теплопостачання нашого підприємства в цілому і, зокрема, в вищевказаній дільниці є низька надійність тепломереж і їх незадовільна теплоізоляція, яка зумовлює великі втрати тепла, істотні економічні затрати внаслідок частих аварій і значних об’ємів ремонтних робіт.

Заходом передбачається розроблення проектно-кошторисної документації на реалізацію робіт запланованих для підвищення ефективності, надійності процесу транспортування теплової енергії, зниження витрат на аварійні ремонти по ліквідації поривів та відновленню теплоізоляції, зниження витрат  газу та електроенергії на нагрівання та транспортування теплоносія за рахунок виключення втрат теплоносія , застосування новітніх технологій за рахунок заміни ділянки трубопроводу опалення , яка повністю відпрацювала свій ресурс,  шляхом встановлення попередньо ізольовані труб опалення, які мають захисне покриття.

Заміна магістральної ділянки тепломережі від котельні « 37-го кварталу» протяжністю 470 м ( у двотрубному обчислюванні) суттєво покращить та збільшить  ресурс мережі транспортування теплової енергії к споживачам , підвищить її ККД за рахунок зниження витрат теплоносія при поривах на тепломережах, та за рахунок цього зменшить витрати палива на одиницю виробленого тепла. Що дозволить покращити рівень надання послуг споживачам теплової енергії, зменшити експлуатаційні витрати за рахунок зменшення кількості аварій на теплових мережах, отримати економію паливно-енергетичних ресурсів та заощадити їх споживання в житлових будинках, бюджетних установах та організаціях.

Вартість заходу 354,879 тис.грн.

5.4.1. Інформація про загальний техніко-економічний

стан ділянки теплової мережі від котельні « 37-го кварталу» та обґрунтування необхідності та доцільності впровадження заходу

Теплова мережа від котельні « 37-го кварталу» по ділянці від теплової камери ТК-26 (біля будинку по вул. Вокзальна 42/2) до  теплової камери ТК-27 (біля будинку по вул. Озерна,112) транспортує близько 30% теплової енергії» до споживачів для потреб опалення. Дана ділянка опалює будинки та установи розташовані по вул. Озерна, Полтавська, Вокзальна, Миру, Світличної Ганни.

Ділянка від теплової камери ТК-26 до  теплової камери ТК-27 протяжністю 470 м, 2-х трубна, прокладена надземним способом (374м) на металевих опорах, блоках, та частково підземним способом (96 м) у непрохідних каналах, ізоляція зі скловати, мінеральної вати, ламелії, обгорнуті пластом. Робочий тиск на виході 6,0 кгс/см2.

Тепломережа що підлягає реконструкції  складається з ділянок труб опалення: ø219м- 74м; ø325-396м та має 10 запірних арматур, та двох теплових камер.

Нормативний термін експлуатації теплової мережі 25 років. Станом на 2023 рік ділянка знаходиться в експлуатації більше 40 років, та повністю відпрацювала свій ресурс.

Практично на всій  ділянці теплової мережі при усуненні поривів виявлений критичний стан трубопроводів, ізоляційного покрову -утеплювача, лотків та плит перекриття. Стан теплової ізоляції незадовільний, так як в наслідок виникнення аварій та ремонтних робіт по їх ліквідації вода потрапляла до лотків, внаслідок чого ізоляція втратила свої властивості і не виконує свого призначення в повному обсязі. Пориви на даній ділянці усуваються щорічно, після обов'язкових гідравлічних випробувань теплових мереж. В опалювальний сезон 2022-2023 рр. були ліквідовані пориви з накладанням латок та хомутів, а також при проведенні гідравлічних випробуваннях були виявлені тріщини у зварних швах.

Тепломережа має велику кількість пошкоджень ізоляції, відпрацювала свій нормативний термін експлуатації, знаходяться в технічно незадовільному стані, що загрожує аварійними ситуаціями при проходженні опалювального сезону 2023-2024 рр.

Зважаючи на вищевказане, є необхідність замінити ділянку магістрального надземного трубопроводу,  з заміною запірної арматури, на сучасні попередньо ізольовані труби опалення протяжністю 470м.

Демонтовані трубопроводи опалення частково будуть використовуватися для виготовлення та встановлення металевих конструкцій для подальшої експлуатації.

Для обґрунтування реалізації робіт по реконструкції тепломережі та доцільності даного заходу необхідно розробити проектно-кошторисну документацію на реконструкцію мережі опалення від котельні « 37-го кварталу», з урахуванням потреб заміни запірної арматури, визначенні потрібного діаметра попередньо ізольованої труби опалення, методів демонтажу та монтажу тепломережі, необхідність реконструкції теплових камер,  для визначення усіх затрат на виконання робіт та розрахунку економічного ефекту.

Завданням проектно- кошторисної документації є:

-	опис зовнішніх та внутрішніх умов, в яких відбувається реалізація проекту;

-	встановити трудові, фінансові та матеріальні ресурси, які необхідні для застосування проекту;

-	підібрати та обґрунтувати вибір труб опалення, ізоляції, запірної арматури, встановлення спусків, розміщення та будівництво теплових камер за потреби, технологічних процесів та рішень для реалізації проекту;

-        зробити гідравлічний розрахунок теплової мережі;

-	зробити прогноз результатів від впровадження даного заходу;

-	за допомогою розрахунків підтвердити економічну та  екологічну ефективність розробленого проекту;

-	 описати ризики (за наявності), що супроводжує проект, та способи зведення до мінімуму їх негативного впливу.

5.4.2.  Очікуваний потенціал економії від заміни  ділянки тепломережі на попередньо теплоізольовані труби

Заміна магістральної ділянки тепломережі від котельні « 37-го кварталу»   суттєво покращить та збільшить  ресурс мережі транспортування теплової енергії к споживачам , підвищить її ККД за рахунок зниження витрат теплоносія при поривах на тепломережах, та за рахунок цього зменшить витрати палива на одиницю виробленого тепла. Що дозволить покращити рівень надання послуг споживачам теплової енергії, зменшити експлуатаційні витрати за рахунок зменшення кількості аварій на теплових мережах, отримати економію паливно-енергетичних ресурсів та заощадити їх споживання в житлових будинках, бюджетних установах та організаціях.

У результаті заміни дільниці магістрального трубопроводу опалення  протяжністю 470 м ( у двотрубному вимірі) на попередньо теплоізольовані труби, відбудеться приблизна економія:

Потенціал економії паливно-енергетичних ресурсів – 20,00 т.у.п.;

Потенціал економія від впровадження проекту складає 485,36 тис.грн/рік.;

Простий приблизний термін окупності проекту – 207,84 міс (17,32 років).

Приблизні розрахунки техніко-економічного обґрунтування наведено.

Остаточний економічний ефект буде указаний у проектно-кошторисної документації.

5.5. Реконструкція ділянки теплової мережі від котельні ІОЦ

(за адресою: Дніпропетровська обл., м. Павлоград, вул. Полтавська, 90 А) (розробка проектно-кошторисної документації)

Серйозною проблемою теплопостачання нашого підприємства в цілому і, зокрема, в вищевказаній дільниці є низька надійність тепломереж і їх незадовільна теплоізоляція, яка зумовлює великі втрати тепла, істотні економічні затрати внаслідок частих аварій і значних об’ємів ремонтних робіт.

Заходом передбачається розроблення проектно-кошторисної документації на реалізацію робіт запланованих для підвищення ефективності, надійності процесу транспортування теплової енергії, зниження витрат на аварійні ремонти по ліквідації поривів та відновленню теплоізоляції, зниження витрат  газу та електроенергії на нагрівання та транспортування теплоносія за рахунок виключення втрат теплоносія , застосування новітніх технологій за рахунок заміни ділянки трубопроводу опалення , яка повністю відпрацювала свій ресурс,  шляхом встановлення попередньо ізольовані труб опалення, які мають захисне покриття.

Заміна магістральної ділянки тепломережі від котельні «ІОЦ» протяжністю 179 м (у двотрубному обчислюванні) суттєво покращить та збільшить  ресурс мережі транспортування теплової енергії к споживачам , підвищить її ККД за рахунок зниження витрат теплоносія при поривах на тепломережах, та за рахунок цього зменшить витрати палива на одиницю виробленого тепла. Що дозволить покращити рівень надання послуг споживачам теплової енергії, зменшити експлуатаційні витрати за рахунок зменшення кількості аварій на теплових мережах, отримати економію паливно-енергетичних ресурсів та заощадити їх споживання в житлових будинках, бюджетних установах та організаціях.

Вартість заходу 354,879 тис.грн.

5.5.1. Інформація про загальний техніко-економічний

стан ділянки теплової мережі від котельні «ІОЦ»  та обґрунтування необхідності та доцільності впровадження заходу

Теплова мережа була побудована у 1989 році, та є вкрай важливою, так як є магістральною та транспортує більше 50% теплової енергії від котельні «ІОЦ» до споживачів для потреб опалення. Дана ділянка опалює будинки та установи по вул. Полтавська,  та вул. Соборна.

Ділянка від котельні «ІОЦ» до  житлового будинку по  вул. Соборна,119  протяжністю 179м, 2-х трубна, прокладена підземним способом, в непрохідних каналах, ізоляція зі скловати, мінеральної вати, обгорнуті пластом. Робочий тиск на виході 6,0 кгс/см2.

Пориви на даній ділянці усуваються щорічно, після обов'язкових гідравлічних випробувань теплових мереж.

Практично на усіх ділянках теплових мереж при усуненні поривів виявлений критичний стан трубопроводів, ізоляційного покрову -утеплювача, лотків та плит перекриття. Стан теплової ізоляції незадовільний, так як в наслідок виникнення аварій та ремонтних робіт по їх ліквідації вода потрапляла до лотків, внаслідок чого ізоляція втратила свої властивості і не виконує свого призначення в повному обсязі.

Подальша експлуатація теплових мереж у такому технічному стані призводить до збільшення втрат теплової енергії в теплових мережах, поривів і як наслідок погіршення якості теплопостачання.

Тепломережа що підлягає реконструкції  складається з ділянок труб опалення: ø 89мм-7м; ø159-50м; ø219-122 м; та має 12 запірних арматур. На ділянці в наявності 2 теплові камери , які також потребують реконструкції.

Нормативний термін експлуатації теплової мережі 25 років. Станом на 2023 рік ділянка знаходиться в експлуатації 34 роки, повністю відпрацювала свій ресурс.

Тепломережа відпрацювала свій нормативний термін експлуатації, знаходяться в технічно незадовільному стані, що загрожує аварійними ситуаціями при проходженні опалювального сезону 2023-2024 рр.

Зважаючи на вищевказане, є необхідність замінити ділянку магістрального підземного трубопроводу, та вводів на житлові будинки по Полтавська,95, Соборна,123, Соборна,119 з заміною запірної арматури, на сучасні попередньо ізольовані труби опалення протяжністю 179м, та реконструкції теплових камер та встановлення спускників (з необхідності).

Демонтовані трубопроводи опалення частково будуть використовуватися для виготовлення та встановлення металевих конструкцій для подальшої експлуатації.

Для обґрунтування реалізації робіт по реконструкції тепломережі та доцільності даного заходу необхідно розробити проектно-кошторисну документацію на реконструкцію мережі опалення від котельні «сел. «Нове», з урахуванням заміни запірної арматури, визначенні потрібного діаметра попередньо ізольованої труби опалення, методів демонтажу та монтажу тепломережі, реконструкції теплових камер та встановлення спускників ( з необхідністю) для визначення усіх затрат на виконання робіт та розрахунку економічного ефекту.

Завданням проектно- кошторисної документації є:

-	опис зовнішніх та внутрішніх умов, в яких відбувається реалізація проекту;

-	встановити трудові, фінансові та матеріальні ресурси, які необхідні для застосування проекту;

-	підібрати та обґрунтувати вибір труб опалення, ізоляції, запірної арматури, встановлення спусків, розміщення та будівництво теплових камер за потреби, технологічних процесів та рішень для реалізації проекту;

-        зробити гідравлічний розрахунок теплової мережі;

-	зробити прогноз результатів від впровадження даного заходу;

-	за допомогою розрахунків підтвердити економічну та  екологічну ефективність розробленого проекту;

-	 описати ризики (за наявності), що супроводжує проект, та способи зведення до мінімуму їх негативного впливу.

5.5.2.  Очікуваний потенціал економії від заміни  ділянки тепломережі на попередньо теплоізольовані труби

Заміна магістральної ділянки тепломережі від котельні « ІОЦ»  суттєво покращить та збільшить  ресурс мережі транспортування теплової енергії к споживачам , підвищить її ККД за рахунок зниження витрат теплоносія при поривах на тепломережах, та за рахунок цього зменшить витрати палива на одиницю виробленого тепла. Що дозволить покращити рівень надання послуг споживачам теплової енергії, зменшити експлуатаційні витрати за рахунок зменшення кількості аварій на теплових мережах, отримати економію паливно-енергетичних ресурсів та заощадити їх споживання в житлових будинках, бюджетних установах та організаціях.

У результаті заміни дільниці магістрального трубопроводу опалення  протяжністю 179 м ( у двотрубному вимірі) на попередньо теплоізольовані труби, відбудеться приблизна економія:

Потенціал економії паливно-енергетичних ресурсів – 7,97 т.у.п.;

Потенціал економія від впровадження проекту складає 139,59 тис. грн/рік.;

Простий приблизний термін окупності проекту – 172,32 міс (14,36 років).

Приблизні розрахунки техніко-економічного обґрунтування наведено.

Остаточний економічний ефект буде указаний у проектно-кошторисної документації.